МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)

Федеральное государственное унитарное научно-производственное  предприятие «Российский федеральный геологический фонд»

(ФГУНПП «Росгеолфонд»)

Классификатор объектов

цифровой топографической основы

карт геологического содержания масштаба 1:200 000

Москва

2008

Содержание

Список сокращений	4

Введение	5

1. Требования к содержанию ЦТО масштаба 1:200 000	6

1.1. Общие требования.	6

1.2. Требования к форматам и проекциям.	6

2. Общая схема распределения объектов ЦТО по слоям и покрытиям	8

3. Описание атрибутивной таблицы покрытия	10

4. Структура и значения полей атрибутивных таблиц покрытий	11

Покрытие FRAME (Рамка номенклатурного листа)	11

Покрытие ANNO (Аннотации)	11

Слой 1. HY (Отметки высот)	11

Покрытие HYP (Отметки высот)	11

Слой 2. PH (Рельеф)	12

Покрытие PHLR (Горизонтали)	12

Покрытие PHLB (Изобаты)	12

Слой 3. DN (Гидрография)	13

Покрытие DNAS (Океаны, моря)	13

Покрытие DNAR (Озера, водохранилища, крупные реки и каналы)	14

Покрытие DNL (Реки, ручьи, каналы)	15

Покрытие DNN [Гидрография (сводное сетевое покрытие из DNAS, DNAR, DNL)]	16

Покрытие DNLB [Характеристики гидрографии (линейное покрытие)]	18

Покрытие DNPB [Характеристики гидрографии (точечное покрытие)]	19

Покрытие DNLS (Морские пути)	19

Покрытие DNP [Гидрография (точечное покрытие)]	20

Покрытие DNPD (Отметки глубин, урезов воды)	20

Покрытие DNAM (Болота, солончаки)	21

Покрытие DNAF (Разливы, зоны затопления)	21

Слой 4. DS (Гидрография дополнительная)	22

Покрытие DSA [Гидрография дополнительная (площадное покрытие)]	22

Покрытие DSL [Гидрография дополнительная (линейное покрытие)]	23

Покрытие DSP [Гидрография дополнительная (точечное покрытие)]	24

Слой 5. PP (Населенные пункты)	25

Покрытие PPA (Контуры населенных пунктов)	25

Покрытие PPAP (Отдельные части населенных пунктов)	27

Покрытие PPAQ [Кварталы населенных пунктов (площадное покрытие)]	28

Покрытие PPAB [Отдельные дворы и строения (площадное покрытие)]	28

Покрытие PPL [Кварталы населенных пунктов (линейное покрытие)]	29

Покрытие PPP [Отдельные дворы и строения (точечное покрытие)]	29

Слой 6. LM (Коммуникации)	30

Покрытие LML (Коммуникации)	30

Слой 7. RR (Железные дороги)	31

Покрытие RRL (Железные дороги)	31

Слой 8. RD (Дороги, улицы; перевалы)	32

Покрытие RDL (Дороги, улицы)	32

Покрытие RDP (Перевалы)	33

Слой 9. TS (Транспортные сооружения, характеристики)	33

Покрытие TSLS [Дорожные сооружения, характеристики (линейное покрытие)]	33

Покрытие TSLB [Мосты и туннели (линейное покрытие)]	34

Покрытие TSP [Дорожные сооружения, характеристики (точечное покрытие)]	35

Покрытие TSPB [Мосты и туннели (точечное покрытие)]	36

Слой 10. PO (Границы)	36

Покрытие POA (Политико-административное деление)	36

Покрытие POL (Границы, ограждения)	37

Покрытие POP (Пограничные знаки)	37

Слой 11. CL (Промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты)	38

Покрытие CLA [Промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты (площадное покрытие)]	38

Покрытие CLL [Промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты (линейное покрытие)]	39

Покрытие CLP [Промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты (точечное покрытие)]	40

Слой 12. LC (Грунты)	42

Покрытие LCA [Грунты (площадное покрытие)]	42

Покрытие LCP [Грунты (точечное покрытие)]	42

Слой 13. LS (Элементы рельефа)	43

Покрытие LSA [Элементы рельефа (площадное покрытие)]	43

Покрытие LSL [Элементы рельефа (линейное покрытие)]	44

Покрытие LSP [Элементы рельефа (точечное покрытие)]	44

Слой 14. VG (Растительный покров)	45

Покрытие VGA [Растительный покров (площадное покрытие)]	45

Покрытие VGL [Растительный покров (линейное покрытие)]	46

Покрытие VGP [Растительный покров (точечное покрытие)]	47

Использованные источники информации	48

Содержание и структура файла паспорта ЦТО	49

Сводный перечень кодов	51

# Список сокращений

| в.д. | восточная долгота |
| --- | --- |
| ГБЦГИ | Государственный банк цифровой геологической информации и информации о недропользовании в России |
| км | километры |
| л/ч | литры в час |
| м | метры |
| м/с | метры в секунду |
| мес. | календарные месяцы |
| мм | миллиметры |
| НЛ | номенклатурный лист |
| с. ш. | северная широта |
| содерж. | содержащая |
| т | тонны |
| тыс. | тысячи |
| тыс. чел. | тысячи человек |
| усл.зн. | условный знак |
| ЦМ | цифровая модель |
| ЦТО | цифровая топографическая основа |

# Введение

Цифровые модели (ЦМ) топографической основы карт геологического содержания масштаба 1:200 000 на территорию Российской Федерации (далее ЦТО масштаба 1:200 000) создавались в полистном исполнении c 1995 г. Работы проводились в Главном научно-исследовательском информационно-вычислительном центре (ГлавНИВЦ) Министерства природных ресурсов РФ в рамках работ по созданию Государственного банка цифровой геологической информации и информации о недропользовании в России (ГБЦГИ).

ЦТО масштаба 1:200 000 создавалась в соответствии с разработанным к тому моменту в ГлавНИВЦ МПР России документом «Временные требования к представлению цифровых моделей топографической основы карт геологического содержания в Государственный банк цифровой геологической информации и информации о недропользовании в России. – М.: ГлавНИВЦ, 2001» ([10]).

В нем содержались следующие основные разделы:

«Представление цифровой топографической карты», где описаны требования к представлению цифровой топографической карты на физическом уровне, как организованной структуры файлов в каталогах («покрытиях» в терминологии ARC/INFO™) и к логическому представлению карты, как набору тематических слоев и входящих в них покрытий. Изложены также соглашения по использованию имен слоев, покрытий и полей атрибутивных таблиц покрытий.

«Требования к оцифровке объектов», включающие векторное представление объектов покрытий разного типа локализации, требования к оцифровке объектов и топологическим отношениям между ними.

«Требования и показатели оценки качества ЦТО», где рассмотрен порядок оценки качества создаваемых цифровых моделей. При этом основным объектом представления и контроля ЦТО является стандартный номенклатурный лист (НЛ) принятой в России государственной разграфки топографических и тематических карт.

В качестве важнейшего приложения, занимающего основную часть издания, был представлен “Классификатор объектов цифровой модели топографической карты” (Приложение 1), где изложены требования к классификации и кодированию объектов карт масштабов 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000, а также даны описания, состав и реквизиты атрибутивных полей покрытий.

Все последующие годы этот документ использовался для создания и обновления ЦТО масштаба 1:200 000. За эти годы некоторые положения документа претерпели ряд изменений, которые необходимо было внести в новую редакцию. Особенно это касается основного раздела документа [10] – Классификатора объектов ЦМ.

Поэтому настоящий документ представляет собой логичное дополнение к изданному в 2001 г. документу [10] по одному из масштабов. Он будет использоваться в период проведения работ по обновлению и актуализации ЦТО масштаба 1:200 000, которые ведет ФГУНПП «Росгеолфонд». Аналогичная работа по доработке и внесению изменений была проделана с материалами, относящимися к масштабу 1:1000000. В 2007 году в ФГУНПП «Росгеолфонд» был принят документ «Классификатор объектов цифровой топографической основы карт геологического содержания масштаба 1:1000000» ([11]).

Следующим этапом по разработке нормативно-справочной документации для проведения работ по созданию и ведению банка ЦТО карт геологического содержания масштабного ряда 1:200 000 – 1:1 000 000 в составе ГБЦГИ должна быть доработка изданных в 2001 г. «Временных требований …».

# 1. Требования к содержанию ЦТО масштаба 1:200 000

Наполнение ЦМ пространственными объектами и их характеристиками соответствует требованиям, предъявляемым к топографической основе тематических природоресурсных карт, предназначенных в первую очередь для использования в геологической, лесной, водной, экологической и других службах отрасли.

## 1.1. Общие требования.

Основные технические требования к ЦТО были разработаны в соответствии с планом деятельности Технического комитета ТК 421 “Геологическое изучение недр” на 2000 – 2001 гг. и в дальнейшем уточнялись по мере выполнения работ. Настоящий документ содержит основные требования к составу слоев, структурам атрибутивных таблиц и перечню объектов.

Исходными данными для ЦТО масштаба 1:200 000 являются картографические материалы, издаваемые предприятиями Роскартографии и Топографической cлужбы ВС РФ. Все структуры ЦМ создаются по унифицированным, согласованным для всего масштабного ряда, требованиям. Разделение объектов ЦМ на слои и покрытия, кодировка объектов, правила цифрового описания, структура атрибутивных таблиц, а также соглашения по именам слоев, покрытий и полям атрибутивных таблиц разработаны на основе отечественных и зарубежных стандартов и рекомендаций.

Размеры и номенклатурное обозначение листов ЦМ масштаба 1:200 000 соответствуют принятым в отечественной картографии требованиям (разграфка 1942 г.).

| Размер по широте | Размер по долготе | Обозначение номенклатурного листа (и каталога с ЦМ) |
| --- | --- | --- |
| 40 минут | 1 градус 2 градуса (сдвоенные*) 3 градуса (строенные**) | N-36-I (n3601) R-39-I,II (r3901) T-41-I,II,III (t4101) |

*  сдвоенные листы – в широтных поясах P, Q, R, S (60˚ – 76˚ с. ш.)

** строенные листы – в широтных поясах T, U (76˚ – 84˚ с. ш.)

## 1.2. Требования к форматам и проекциям.

1.2.1. ЦМ создаются на территории в пределах отдельных номенклатурных листов (НЛ) в виде набора отдельных слоев (покрытий) векторных данных в проекции исходного картографического материала (тиражного оттиска). Формат цифровой модели - ArcInfo WorkStation (версии 7.*-9.*). Сдвоенные и строенные листы оцифровываются как одна ЦМ. В дальнейшем они могут нарезаться на разные ЦМ рамками отдельных не сдвоенных (не строенных) НЛ.

1.2.2. Оцифровывается весь НЛ, кроме территорий сопредельных государств.

1.2.3. ЦМ хранятся в проекции Гаусса-Крюгера с параметрами: эллипсоид Красовского, масштабный коэффициент = 1, условное смещение на восток = 500 000 (метров), условное смещение на север = 0, средний (осевой) меридиан – меридиан, проходящий посредине соответствующей шестиградусной зоны (напр., для листа T-47-XXXI, XXXII, XXXIII шестиградусная зона - 47, средний меридиан для нее - 99˚00′00″ в.д.).

1.2.4. ЦМ сопровождается цифровым растровым изображением тиражного оттиска в формате TIFF с разрешением не менее 300 точек на дюйм. Вместе с файлом растра может присутствовать файл географической привязки, имя которого будет отличаться от имени файла растра только последней буквой расширения w (например, файл растра n3902.tif будет сопровождаться файлом привязки n3902.tfw).

1.2.5. ЦМ сопровождается текстовым файлом паспорта в формате Microsoft Office Word (напр., n3902.doc, см. Приложение 2), в который записывается информация о параметрах НЛ: код номенклатуры, географические и прямоугольные координаты углов рамки, год издания и т.д.

1.2.6. ЦМ для отдельных номенклатурных листов также могут быть пересчитаны в географическую систему координат на эллипсоиде Красовского с единицами измерения – десятичными градусами.

1.2.7. В дальнейшем ЦМ, представленные в географической системе координат, могут послойно сшиваться в пределах единых географических пространств – субъектов федерации или других регионов.

# 2. Общая схема распределения объектов ЦТО по слоям и покрытиям

| Номер слоя | Имя слоя, покрытия | Краткое описание слоя, покрытия |
| --- | --- | --- |
|  | FRAME | Рамка номенклатурного листа |
|  | ANNO | Аннотации |
| 1. | HY | Отметки высот |
|  | HYP | Отметки высот |
| 2. | PH | Рельеф |
|  | PHLR | Горизонтали |
|  | PHLB | Изобаты |
| 3. | DN | Гидрография |
|  | DNAS | Океаны, моря |
|  | DNAR | Озера, водохранилища, крупные реки и каналы |
|  | DNL | Реки, каналы |
|  | DNN | Гидрография (сводное сетевое покрытие из DNAS, DNAR, DNL) |
|  | DNLB | Характеристики гидрографии (линейное покрытие) |
|  | DNPB | Характеристики гидрографии (точечное покрытие) |
|  | DNLS | Морские пути |
|  | DNP | Гидрография (точечное покрытие) |
|  | DNPD | Отметки глубин, урезов воды |
|  | DNAM | Болота, солончаки |
|  | DNAF | Разливы, зоны затопления |
| 4. | DS | Гидрография дополнительная |
|  | DSA | Гидрография дополнительная (площадное покрытие) |
|  | DSL | Гидрография дополнительная (линейное покрытие) |
|  | DSP | Гидрография дополнительная (точечное покрытие) |
| 5. | PP | Населенные пункты |
|  | PPA | Контуры населенных пунктов |
|  | PPAP | Отдельные части населенных пунктов |
|  | PPAQ | Кварталы населенных пунктов (площадное покрытие) |
|  | PPAB | Отдельные дворы и строения (площадное покрытие) |
|  | PPL | Кварталы населенных пунктов (линейное покрытие) |
|  | PPP | Отдельные дворы и строения (точечное покрытие) |
| 6. | LM | Коммуникации |
|  | LML | Коммуникации |
| 7. | RR | Железные дороги |
|  | RRL | Железные дороги |
| 8. | RD | Дороги, улицы; перевалы |
|  | RDL | Дороги, улицы |
|  | RDP | Перевалы |
| 9. | TS | Транспортные сооружения, характеристики |
|  | TSLS | Дорожные сооружения, характеристики (линейное покрытие) |
|  | TSLB | Мосты и туннели (линейное покрытие) |
|  | TSP | Дорожные сооружения, характеристики (точечное покрытие) |
|  | TSPB | Мосты и туннели (точечное покрытие) |
| 10. | PO | Границы |
|  | POA | Политико-административное деление |
|  | POL | Границы, ограждения |
|  | POP | Пограничные знаки |
| 11. | CL | Промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты |
|  | CLA | Промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты (площадное покрытие) |
|  | CLL | Промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты (линейное покрытие) |
|  | CLP | Промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты (точечное покрытие) |
| 12. | LC | Грунты |
|  | LCA | Грунты (площадное покрытие) |
|  | LCP | Грунты (точечное покрытие) |
| 13. | LS | Элементы рельефа |
|  | LSA | Элементы рельефа (площадное покрытие) |
|  | LSL | Элементы рельефа (линейное покрытие) |
|  | LSP | Элементы рельефа (точечное покрытие) |
| 14. | VG | Растительный покров |
|  | VGA | Растительный покров (площадное покрытие) |
|  | VGL | Растительный покров (линейное покрытие) |
|  | VGP | Растительный покров (точечное покрытие) |

# 3. Описание атрибутивной таблицы покрытия

Для каждого покрытия приведена следующая информация:

  - Имя и класс покрытия (геометрический тип объектов).

  - Структура атрибутивной таблицы покрытия: имена, атрибуты (реквизиты) и описания полей.

К атрибутам (реквизитам) поля относятся тип поля (N – числовое, I – целочисленное, C - символьное) и длина поля в символах. Для числовых полей (типа N) длина поля указывается в формате A.D, где A – длина всего поля, D – длина дробной части.

Знак плюс (+) перед именем поля указывает на то, что оно заполняется в обязательном порядке, т.е. значения такого поля не могут быть равны 0 (в числовых и целочисленных полях), кроме полей, содержащих абсолютную высоту (высоту над уровнем моря), или должны содержать символы (в символьных полях).

Знак минус (–) перед именем поля указывает на то, что оно не подлежит заполнению, т.е. все значения такого поля равны 0 (в числовых и целочисленных полях) или не содержат символов (в символьных полях).

Отсутствие знака перед именем поля указывает на то, что оно может быть заполнено или не заполнено.

Атрибутивная таблица каждого покрытия, кроме FRAME и ANNO, заканчивается целочисленным полем CONT. Оно не несет смысловой нагрузки и может заполняться пользователем при анализе данных.

  - Таблица значений полей покрытия.

В таблице представлены условные значения полей покрытия и их расшифровка.

Значение 0 («Нет данных») возможно в целочисленных полях, содержащих характеристики объектов, в следующих случаях:

- в материалах, используемых при оцифровке, отсутствуют данные о характеристике объекта;

- объект по своим свойствам не может иметь соответствующей характеристики;

- поле с соответствующей характеристикой не подлежит заполнению (перед именем поля стоит знак минус).

Значения 0.0, 0.00, 0.000 в числовых полях возможны в тех же случаях, что и 0 в целочисленных полях. Кроме того:

- значение 0.0 в поле абсолютной высоты может также означать, что высота над уровнем моря равна 0 м;

- значение 0.000 в поле количества жителей может также означать, что населенный пункт относится к категории нежилых.

Отсутствие символов в символьном поле возможно в следующих случаях:

- в материалах, используемых при оцифровке, отсутствуют пояснительные данные об объекте и одновременно:

1.1) в указанных материалах отсутствуют данные о названии объекта;

1.2) объект не может иметь названия;

2)	поле с соответствующей характеристикой не подлежит заполнению (перед именем поля стоит знак минус).

В последнем столбце таблицы значений полей покрытия приведены номера условных знаков, используемых для обозначения объекта или характеристики на листах топографической карты масштаба 1:200 000 в соответствии с таблицами «Условных знаков для топографических карт масштабов 1:200 000, 1:500 000» [6]. Если знак присутствует в этих таблицах лишь в качестве составной части другого знака, то в круглых скобках приводится номер этого второго условного знака. Если же в [6] вообще не предусмотрен соответствующий условный знак, который, однако, имеется в таблицах «Условных знаков для топографических карт масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000» [7], то дается номер знака из этих последних таблиц, причем набранный курсивом и помещенный в квадратные скобки.

# 4. Структура и значения полей атрибутивных таблиц покрытий

#### Покрытие FRAME (Рамка номенклатурного листа)

###### Класс покрытия: Полигоны

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| NOM_200 | C,5 | Обозначение номенклатурного листа |

Атрибутивная таблица данных (PAT)

#### Покрытие ANNO (Аннотации)

###### Класс покрытия: Аннотации (подписи объектов)

###### Покрытие является необязательным.

### Слой 1. HY (Отметки высот)

#### Покрытие HYP (Отметки высот)

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + HYP_CODE | I,8 | Код объекта |
| HYP_ABS | N,8.1 | Абсолютная высота, м |
| HYP_OR | I,2 | Степень высотного господства |
| HYP_PLACE | I,2 | Характер расположения |
| HYP_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| HYP_CODE | 101100 | Астрономический пункт | 19 |
|  | 101200 | Пункт государственной геодезической сети | 18 |
|  | 101300 | Точка съемочной сети | [5] |
|  | 102000 | Отметка высоты | 165 |
| HYP_OR | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Командная высота | 165.2 |
|  | 2 | Прочая высота | 165.1 |
| HYP_PLACE | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | На строении |  |
|  | 2 | На церкви |  |
|  | 3 | На кургане |  |
|  | 4 | Прочие |  |
|  | 5 | У ориентира |  |

Для объектов, у которых HYP_CODE = 102000 (Отметка высоты), поле HYP_ABS (Абсолютная высота, м) является обязательным для заполнения.

### Слой 2. PH (Рельеф)

#### Покрытие PHLR (Горизонтали)

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + PHLR_CODE | I,8 | Код объекта |
| + PHLR_ABS | N,8.1 | Абсолютная высота, м |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| PHLR_CODE | 201100 | Горизонталь основная утолщенная | 163.1 |
|  | 201101 | Горизонталь основная утолщенная по леднику, наземному ледниковому покрову, фирновому полю | (176.1, 176.2) |
|  | 201102* | Горизонталь основная утолщенная по реке, каналу, оцифрованным в полигональном покрытии |  |
|  | 201200 | Горизонталь основная | 163.2 |
|  | 201201 | Горизонталь основная по леднику, наземному ледниковому покрову, фирновому полю | (176.1, 176.2) |
|  | 201202* | Горизонталь основная по по реке, каналу, оцифрованным в полигональном покрытии |  |
|  | 201300 | Горизонталь дополнительная (полугоризонталь) | 163.3 |
|  | 201301 | Горизонталь дополнительная по леднику, наземному ледниковому покрову, фирновому полю |  |
|  | 201302* | Горизонталь дополнительная по реке, каналу, оцифрованным в полигональном покрытии |  |
|  | 201400 | Горизонталь вспомогательная | 163.4 |
|  | 201401 | Горизонталь вспомогательная по леднику, наземному ледниковому покрову, фирновому полю |  |

*Не является обязательным к применению

#### Покрытие PHLB (Изобаты)

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + PHLB_CODE | I,8 | Код объекта |
| + PHLB_DEP | N,8.1 | Глубина, м |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| PHLB_CODE | 205100 | Изобата | 160 |

### Слой 3. DN (Гидрография)

#### Покрытие DNAS (Океаны, моря)

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNAS_CODE | I,8 | Код объекта |
| – DNAS_ABS | N,8.1 | Абсолютная высота уреза воды, м |
| DNAS_SH | I,2 | Характер береговой линии |
| DNAS_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNAS_CODE | 301110 | Океан, море | (98, 99) |
|  | 305200 | Остров (в океане, море) | (98) |
|  | 305400 | Технический полигон DNAS (полуостров или коса, не соединенные с материком в пределах данного номенклатурного листа) |  |
| DNAS_SH | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Постоянная и определенная | 98 |
|  | 2 | Непостоянная и неопределенная | 99 |

#### Покрытие DNAR (Озера, водохранилища, крупные реки и каналы)

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNAR_CODE | I,8 | Код объекта |
| DNAR_ABS | N,8.1 | Абсолютная высота уреза воды, м |
| DNAR_WID | I,3 | Ширина по шкале |
| DNAR_STAT | I,3 | Состояние объекта |
| DNAR_SH | I,2 | Характер береговой линии |
| DNAR_WT | I,3 | Качественные особенности воды |
| DNAR_SHIP | I,2 | Признак судоходства |
| DNAR_CHR | I,3 | Характер расположения объекта |
| DNAR_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNAR_CODE | 301120 | Озеро | (98, 99) |
|  | 301130 | Водохранилище или другой искусственный водоем | (98) |
|  | 301150 | Пруд | (98, 99) |
|  | 301610 | Река или ручей | 103.3 (98, 99) |
|  | 301630 | Канал | 106.1, 107.1, 108 |
|  | 305100 | Остров (на внутреннем водном объекте) | (98, 99) |
|  | 305300 | Технический полигон DNAR (ограничен береговыми линиями внутренних водных объектов) |  |
| DNAR_WID | 0 | Нет данных |  |
|  | 16 | 20 м и более (для каналов) | 106.1, 107.1 |
|  | 21 | Более 120 м (для рек) | 103.3 |
| DNAR_STAT | 0 | Нет данных |  |
| (для каналов) | 1 | Действующий | 106, 107 |
|  | 2 | Строящийся | 108 |
|  | 4 | Недействующий |  |
| DNAR_SH | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Постоянная и определенная | 98, 103 |
|  | 2 | Непостоянная и неопределенная | 99, 104 |
| DNAR_WT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Пресная |  |
|  | 2 | Соленая |  |
|  | 3 | Горько-соленая |  |
| DNAR_SHIP | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Судоходный | 291, 107, 108.2 |
|  | 2 | Несудоходный | 292, 106, 108.1 |
| DNAR_CHR | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Наземный |  |

#### Покрытие DNL (Реки, ручьи, каналы)

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNL_CODE | I,8 | Код объекта |
| DNL_WID | I,3 | Ширина по шкале |
| DNL_STAT | I,3 | Состояние объекта (для каналов) |
| DNL_SH | I,2 | Характер береговой линии |
| DNL_WT | I,3 | Качественные особенности воды |
| DNL_SHIP | I,2 | Признак судоходства |
| DNL_CHR | I,3 | Характер расположения объекта |
| DNL_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNL_CODE | 301610 | Река | 103.1, 103.2, 104, 105 |
|  | 301615 | Техническая линия (по водотоку, оцифрованному в площадном покрытии, или проточному водоему) |  |
|  | 301630 | Канал | 106 - 110 |
| DNL_WID | 0 | Нет данных |  |
|  | 5 | Менее 10 м (для каналов) | 106.3, 107.3 |
|  | 14 | От 10 до 20 м (для каналов) | 106.2, 107.2 |
|  | 15 | Менее 20 м (для рек, ручьев) | 103.1 |
|  | 16 | 20 м и более (для каналов) | 106.1, 107.1 |
|  | 19 | От 20 до 120 м (для рек) | 103.2 |
| DNL_STAT | 0 | Нет данных |  |
| (для каналов) | 1 | Действующий | 106, 107, 109 |
|  | 2 | Строящийся | 108 |
|  | 4 | Недействующий |  |
| DNL_SH | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Постоянная и определенная | 103 |
|  | 2 | Непостоянная и неопределенная | 104 (а также 105, 110) |
| DNL_WT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Пресная |  |
|  | 2 | Соленая |  |
|  | 3 | Горько-соленая |  |
| DNL_SHIP | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Судоходный | 291, 107, 108.2 |
|  | 2 | Несудоходный | 292, 106, 108.1 |
| DNL_CHR | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Наземный | 103, 104, 106 - 109 |
|  | 2 | Подземный и пропадающий | 105, 110 |

#### Покрытие DNN [Гидрография (сводное сетевое покрытие из DNAS, DNAR, DNL)]

###### Класс покрытия: Полигоны и линии

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNN_CODE | I,8 | Код объекта |
| DNN_ABS | N,8.1 | Абсолютная высота уреза воды, м |
| DNN_WID | I,3 | Ширина по шкале |
| DNN_STAT | I,3 | Состояние объекта |
| DNN_SH | I,2 | Характер береговой линии |
| DNN_WT | I,3 | Качественные особенности воды |
| DNN_SHIP | I,2 | Признак судоходства |
| DNN_CHR | I,3 | Характер расположения объекта |
| DNN_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей (для PAT)

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNN_CODE | 300022 | Технический полигон (ограничен оцифрованными в линейном покрытии реками, ручьями, каналами и, помимо этого, может быть ограничен: – береговыми линиями; – техническими линиями, отделяющими полуострова, косы; – рамкой номенклатурного листа) |  |
|  | 301110 | Океан, море | (98, 99) |
|  | 301120 | Озеро | (98, 99) |
|  | 301130 | Водохранилище или другой искусственный водоем | (98) |
|  | 301150 | Пруд | (98, 99) |
|  | 301610 | Река или ручей | 103.3 (98, 99) |
|  | 301630 | Канал | 106.1, 107.1, 108 |
|  | 305100 | Остров (на внутреннем водном объекте) | (98, 99) |
|  | 305200 | Остров (в океане, море) | (98, 99) |
|  | 305300 | Технический полигон DNAR (ограничен береговыми линиями внутренних водных объектов) |  |
|  | 305400 | Технический полигон DNAS (полуостров или коса, не соединенные с материком в пределах данного номенклатурного листа) |  |
| DNN_WID | 0 | Нет данных |  |
|  | 16 | 20 м и более (для каналов) | 106.1, 107.1 |
|  | 21 | Более 120 м (для рек) | 103.3 |
| DNN_STAT | 0 | Нет данных |  |
| (для каналов) | 1 | Действующий | 106, 107 |
|  | 2 | Строящийся | 108 |
|  | 4 | Недействующий |  |
| DNN_SH | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Постоянная и определенная | 98, 103 |
|  | 2 | Непостоянная и неопределенная | 99, 104 |
| DNN_WT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Пресная |  |
|  | 2 | Соленая |  |
|  | 3 | Горько-соленая |  |
| DNN_SHIP | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Судоходный | 291, 107, 108.2 |
|  | 2 | Несудоходный | 292, 106, 108.1 |
| DNN_CHR | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Наземный |  |

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNN_CODE | I,8 | Код объекта |
| DNN_WID | I,3 | Ширина по шкале |
| DNN_STAT | I,3 | Состояние объекта |
| DNN_SH | I,2 | Характер береговой линии |
| DNN_WT | I,3 | Качественные особенности воды |
| DNN_SHIP | I,2 | Признак судоходства |
| DNN_CHR | I,3 | Характер расположения объекта |
| DNN_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей (для AAT)

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNN_CODE | 98 | Отрезок рамки номенклатурного листа вдоль объекта покрытия DNAR (внутреннего водного объекта или острова на таком объекте) или вдоль технического полигона гидрографии |  |
|  | 99 | Отрезок рамки номенклатурного листа вдоль объекта покрытия DNAS (океана, моря, пролива или острова в океане, море, проливе) |  |
|  | 300010 | Береговая линия моря, океана, пролива | 98, 99 |
|  | 300011 | Береговая линия внутреннего водного объекта | 98, 99 |
|  | 300012 | Техническая линия (отделяет полуостров, косу) |  |
|  | 300013 | Техническая линия [между объектами покрытия DNAR – внутренними водными объектами и (или) их отдельными частями] |  |
|  | 300014 | Техническая линия [между объектами покрытия DNAS – океанами, морями, проливами и (или) их отдельными частями] |  |
|  | 300015 | Техническая линия [между объектом покрытия DNAR и объектом покрытия DNAS (между рекой и океаном, морем, проливом)] |  |
|  | 301610 | Река или ручей | 103.1, 103.2, 104, 105 |
|  | 301615 | Техническая линия (по водотоку, оцифрованному в площадном покрытии, или проточному водоему) |  |
|  | 301630 | Канал | 106 - 110 |
| DNN_WID | 0 | Нет данных |  |
|  | 5 | Менее 10 м (для каналов) | 106.3, 107.3 |
|  | 14 | От 10 до 20 м (для каналов) | 106.2, 107.2 |
|  | 15 | Менее 20 м (для рек, ручьев) | 103.1 |
|  | 16 | 20 м и более (для каналов) | 106.1, 107.1 |
|  | 19 | От 20 до 120 м (для рек) | 103.2 |
| DNN_STAT | 0 | Нет данных |  |
| (для каналов) | 1 | Действующий | 106, 107, 109 |
|  | 2 | Строящийся | 108 |
|  | 4 | Недействующий |  |
| DNN_SH | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Постоянная и определенная | 103 |
|  | 2 | Непостоянная и неопределенная | 104 (а также 105, 110) |
| DNN_WT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Пресная |  |
|  | 2 | Соленая |  |
|  | 3 | Горько-соленая |  |
| DNN_SHIP | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Судоходный | 291, 107, 108.2 |
|  | 2 | Несудоходный | 292, 106, 108.1 |
| DNN_CHR | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Наземный | 103, 104, 106 - 109 |
|  | 2 | Подземный и пропадающий | 105, 110 |

#### Покрытие DNLB [Характеристики гидрографии (линейное покрытие)]

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNLB_CODE | I,8 | Код объекта |
| DNLB_HV | N,8.1 | Высота, глубина, м |
| DNLB_WIDR | N,7.1 | Ширина, м |
| DNLB_SPD | N,6.1 | Скорость течения, м/с |
| DNLB_GR | I,2 | Характер грунта |
| – DNLB_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNLB_CODE | 301720 | Направление течения реки | 113 |
|  | 301740 | Направление течения приливное | 162 |
|  | 301760 | Указатель характеристик реки, канала | 115 |
|  | 301770 | Указатель характеристик оврага, промоины | 182 |
|  | 301780 | Указатель начала судоходства | 112 |
|  | 301790 | Указатель глубины болота | 214 |
| DNLB_GR | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Вязкий |  |
|  | 2 | Каменистый |  |
|  | 3 | Песчаный |  |
|  | 4 | Скалистый |  |
|  | 5 | Илистый |  |
|  | 6 | Твердый |  |
|  | 7 | Песчано-каменистый |  |
|  | 8 | Галечно-гравийный |  |

#### Покрытие DNPB [Характеристики гидрографии (точечное покрытие)]

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNPB_CODE | I,8 | Код объекта |
| DNPB_HV | N,8.1 | Высота, глубина, м |
| DNPB_WIDR | N,7.1 | Ширина, м |
| DNPB_SPD | N,6.1 | Скорость течения, м/с |
| DNPB_GR | I,2 | Характер грунта |
| – DNPB_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNPB_CODE | 301760 | Указатель характеристик реки, канала | 115 |
|  | 301770 | Указатель характеристик оврага, промоины | 182 |
|  | 301780 | Указатель начала судоходства | 112 |
|  | 301790 | Указатель глубины болота | 214 |
| DNPB_GR | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Вязкий |  |
|  | 2 | Каменистый |  |
|  | 3 | Песчаный |  |
|  | 4 | Скалистый |  |
|  | 5 | Илистый |  |
|  | 6 | Твердый |  |
|  | 7 | Песчано-каменистый |  |
|  | 8 | Галечно-гравийный |  |

#### Покрытие DNLS (Морские пути)

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNLS_CODE | I,8 | Код объекта |
| DNLS_DST | I,11 | Расстояние, км |
| DNLS_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNLS_CODE | 304300 | Морской путь |  |

#### Покрытие DNP [Гидрография (точечное покрытие)]

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNP_CODE | I,8 | Код объекта |
| DNP_ABS | N,8.1 | Абсолютная высота, м |
| DNP_WT | I,3 | Качественные особенности воды |
| DNP_STAT | I,3 | Состояние объекта |
| DNP_DEP | I,5 | Глубина, м |
| DNP_DEB | I,6 | Дебит, л/ч |
| DNP_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNP_CODE | 301130 | Водохранилище или другой искусственный водоем | 144 |
|  | 301810 | Источник (ключ, родник) | 143.1 |
|  | 301820 | Источник оборудованный | 143.2 |
|  | 301840 | Гейзер | 145 |
|  | 301850 | Колодец | 139 |
|  | 301855 | Колодец главный | 140 |
|  | 301860 | Артезианский колодец, скважина | 142 |
|  | 301870 | Колодец с ветряным двигателем | 141.1 |
|  | 301880 | Колодец с механическим подъемом воды | 141.2 |
| DNP_WT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Пресная |  |
|  | 2 | Соленая |  |
|  | 3 | Горько-соленая |  |
|  | 4 | Железистая |  |
|  | 5 | Железисто-кислая |  |
|  | 6 | Минеральная |  |
|  | 7 | Сернистая |  |
|  | 8 | Углекислая |  |
|  | 9 | Щелочная |  |
|  | 10 | Горячая |  |
| DNP_STAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Действующий |  |
|  | 2 | Строящийся |  |
|  | 4 | Недействующий |  |
|  | 10 | Сухой |  |
|  | 11 | Засыпанный |  |

#### Покрытие DNPD (Отметки глубин, урезов воды)

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNPD_CODE | I,8 | Код объекта |
| + DNPD_HV | N,8.1 | Высота, глубина, м |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNPD_CODE | 301420 | Отметка глубины | 161 |
|  | 301440 | Высота осыхания |  |
|  | 301710 | Отметка уреза воды | 114 |

#### Покрытие DNAM (Болота, солончаки)

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNAM_CODE | I,8 | Код объекта |
| DNAM_STAR | I,2 | Проходимость |
| DNAM_DEP | N,4.1 | Глубина, м |
| – DNAM_VEG | I,1 | Тип растительности |
| DNAM_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNAM_CODE | 300000 | Технический полигон |  |
|  | 306010 | Болото | 214 |
|  | 306020 | Солончак | 215 |
| DNAM_STAR | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Проходимый | 214.2, 215.2 |
|  | 2 | Непроходимый или труднопроходимый | 214.1, 215.1 |

#### Покрытие DNAF (Разливы, зоны затопления)

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNAF_CODE | I,8 | Код объекта |
| DNAF_ACS | C,50 | Период затопления |
| DNAF_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNAF_CODE | 300000 | Технический полигон |  |
|  | 301175 | Площадь строящегося водохранилища | 133 |
|  | 301180 | Площадь разлива крупной реки, озера или участок, затопляемый в период дождей | 134 |

### Слой 4. DS (Гидрография дополнительная)

#### Покрытие DSA [Гидрография дополнительная (площадное покрытие)]

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DSA_CODE | I,8 | Код объекта |
| – DSA_STAT | I,3 | Состояние объекта |
| – DSA_HV | N,8.1 | Высота, глубина, м |
| – DSA_LEN | I,6 | Длина, м |
| DSA_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DSA_CODE | 400000 | Технический полигон |  |
|  | 401210 | Береговая отмель или мель | 100.1 |
|  | 401220 | Береговая отмель | 100.1 |
|  | 401230 | Мель | 100.1 |
|  | 401250 | Берег осыхающий (приливо-отливная полоса) | 101 |
|  | 401440 | Риф подводный | 156 |
|  | 401441 | Риф осыхающий | 157 |
|  | 403110 | Плотина |  |
|  | 403150 | Дамба или искусственный вал (двухсторонние) | 131, 95 |
|  | 403151 | Дамба или искусственный вал (односторонние) |  |
|  | 403330 | Мол или причал | 152,б |

#### Покрытие DSL [Гидрография дополнительная (линейное покрытие)]

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DSL_CODE | I,8 | Код объекта |
| – DSL_STAT | I,3 | Состояние объекта |
| DSL_HV | N,8.1 | Высота, глубина, м |
| DSL_LEN | I,6 | Длина, м |
| DSL_CL | N,5.1 | Ширина, м |
| DSL_CG | I,3 | Материал сооружения, характер грунта |
| DSL_SPD | N,6.1 | Скорость течения, м/с |
| DSL_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DSL_CODE | 401240 | Берег опасный | 100.2 |
|  | 401250 | Берег осыхающий (приливо-отливная полоса) | 101 |
|  | 401270 | Берег обрывистый или скалистый с пляжем | 102.2 |
|  | 401280 | Берег обрывистый или скалистый без пляжа | 102.1 |
|  | 401440 | Риф подводный | (156) |
|  | 401441 | Риф осыхающий | (157) |
|  | 401490 | Водопад | 112 |
|  | 401500 | Порог | (112 + подпись, содерж. «пор.») |
|  | 403110 | Плотина | 129 |
|  | 403120 | Шлюз | 126 |
|  | 403130 | Ворота шлюза | (126) |
|  | 403150 | Дамба или искусственный вал (двухсторонние) | 131, 132, 95 |
|  | 403151 | Дамба или искусственный вал (односторонние) |  |
|  | 403160 | Набережная | 128 |
|  | 403170 | Берег с укрепленным откосом | 127 |
|  | 403330 | Мол или причал | 152,а |
|  | 403410 | Водопровод наземный | 136 |
|  | 403411 | Водопровод подземный | 137 |
|  | 403420 | Кяриз | 138 |
|  | 403430 | Акведук | 135 |
|  | 403440 | Водораспределительное устройство | [150] |
|  | 403470 | Морской канал | 159 |
|  | 404110 | Паромная переправа | 118 |
|  | 404120 | Морской паром железнодорожный | 147.1 |
|  | 404130 | Морской паром автомобильный | 147.2 |
|  | 404150 | Перевоз | 117 |
|  | 404160 | Брод | 116 |
| DSL_CG | 0 | Нет данных |  |
| (для плотин) | 1 | Бетонный |  |
|  | 2 | Железобетонный |  |
|  | 3 | Металлический |  |
|  | 4 | Каменный |  |
|  | 5 | Деревянный |  |
|  | 6 | Земляной |  |
| DSL_CG | 1 | Вязкий |  |
| (для берегов, | 2 | Каменистый |  |
| бродов) | 3 | Песчаный |  |
|  | 4 | Скалистый |  |
|  | 5 | Илистый |  |
|  | 6 | Твердый |  |
|  | 7 | Песчано-каменистый |  |
|  | 8 | Галечно-гравийный |  |

#### Покрытие DSP [Гидрография дополнительная (точечное покрытие)]

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DSP_CODE | I,8 | Код объекта |
| – DSP_STAT | I,3 | Состояние объекта |
| DSP_HV | N,8.1 | Высота, глубина, м |
| DSP_LEN | I,6 | Длина, м |
| DSP_CL | N,5.1 | Ширина, м |
| DSP_CG | I,3 | Характер грунта |
| DSP_SPD | N,6.1 | Скорость течения, м/с |
| DSP_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DSP_CODE | 401450 | Скала надводная | 154 |
|  | 401460 | Камень надводный | 158.2 |
|  | 401461 | Камень подводный | 158.1 |
|  | 401462 | Камень осыхающий | 158.3 |
|  | 401470 | Банка | 153 |
|  | 401490 | Водопад | 112 |
|  | 401500 | Порог | (112 + подпись, содерж. «пор.») |
|  | 403110 | Плотина |  |
|  | 403120 | Шлюз | 126 |
|  | 403130 | Ворота шлюза | (126) |
|  | 403330 | Мол или причал | 152,а |
|  | 403340 | Пристань с оборудованным причалом | 150.1 |
|  | 403350 | Якорная стоянка или пристань без оборудованного причала | 150.2 |
|  | 403430 | Акведук | 135 |
|  | 403440 | Водораспределительное устройство | [150] |
|  | 403510 | Маяк | 151 |
|  | 403520 | Огонь | [204] |
|  | 403530 | Постоянный знак береговой сигнализации | [205] |
|  | 403540 | Плавучий маяк, плавучий огонь | [206] |
|  | 403550 | Светящий буй | [207] |
|  | 403560 | Водомерный пост | [142] |
|  | 404110 | Паромная переправа | 118 |
|  | 404150 | Перевоз | 117 |
|  | 404160 | Брод | 116 |
|  | 405000 | Остров | 155 |
| DSP_CG | 1 | Вязкий |  |
| (для бродов) | 2 | Каменистый |  |
|  | 3 | Песчаный |  |
|  | 4 | Скалистый |  |
|  | 5 | Илистый |  |
|  | 6 | Твердый |  |
|  | 7 | Песчано-каменистый |  |
|  | 8 | Галечно-гравийный |  |

### Слой 5. PP (Населенные пункты)

#### Покрытие PPA (Контуры населенных пунктов)

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + PPA_CODE | I,8 | Код объекта |
| PPA_STAT | I,3 | Состояние объекта |
| PPA_POP | N,10.3 | Количество жителей, тыс. чел. |
| – PPA_DEN | I,2 | Плотность застройки |
| PPA_ADM | I,3 | Политико-административное значение |
| PPA_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| PPA_CODE | 500000 | Технический полигон |  |
|  | 501100 | Город | 1 – 3 вместе с 251 – 257 |
|  | 501200 | Поселок городского типа | 2, 3 вместе с 259 – 260 |
|  | 502100 | Поселок сельского типа | 4 вместе с 265 – 269 |
|  | 502200 | Отдельный двор (хутор) | 14 (два и более знаков рядом) вместе с 270 |
|  | 502300 | Постоянная стоянка юрт, чумов и т. п. | 16 (два и более знаков рядом) |
|  | 503100 | Поселок дачного типа | 5 вместе с 265 – 269 |
|  | 503200 | Поселок, не отнесенный официально к поселкам городского типа | (4) вместе с 262 – 263 |
|  | 504300 | Развалины | 8,б |
| PPA_STAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 2 | Строящийся |  |
|  | 5 | Жилой |  |
|  | 6 | Нежилой |  |
|  | 7 | Разрушенный |  |
| PPA_POP (значения по шкале даются при отсутствии точных данных о количестве жителей в населенном пункте) | 0 | Население отсутствует или Нет данных |  |
|  | 0.05 | Менее 100 жителей (для поселков сельского и дачного типа) | 269 |
|  | 0.1 | От 100 до 500 жителей (для поселков сельского и дачного типа) | 267 |
|  | 0.5 | От 500 до 1000 жителей (для поселков сельского и дачного типа). Менее 1000 жителей (для поселков, не отнесенных официально к поселкам городского типа) | 266, 263 |
|  | 1 | 1000 жителей и более (для поселков сельского и дачного типа; поселков, не отнесенных официально к поселкам городского типа) | 265, 262 |
|  | 2 | Менее 2 000 жителей (для городов и поселков городского типа) | 257, 260 |
|  | 5 | От 2 000 до 10 000 жителей (для городов). 2 000 жителей и более (для поселков городского типа) | 256, 259 |
|  | 10 | От 10 000 до 50 000 жителей (для городов) | 255 |
|  | 80 | От 50 000 до 100 000 жителей | 254 |
|  | 100 | От 100 000 до 500 000 жителей | 253 |
|  | 500 | От 500 000 до 1 000 000 жителей | 252 |
|  | 1000 | Свыше 1 000 000 жителей | 251 |
| PPA_ADM | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Столица РФ | 251 |
|  | 5 | Столица или центр субъекта РФ | 253, 254 |
|  | 9 | Районный центр или центр административной единицы 1-го порядка на иностранной территории | 284, 253 |
|  | 10 | Поселковый совет | [342] |
|  | 12 | Столица иностранного государства | 251, 252 |

#### Покрытие PPAP (Отдельные части населенных пунктов)

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + PPAP_CODE | I,8 | Код объекта |
| PPAP_STAT | I,3 | Состояние объекта |
| – PPAP_POP | N,10.3 | Количество жителей |
| PPAP_DEN | I,2 | Плотность застройки |
| – PPAP_FR | I,2 | Характер огнестойкости |
| PPAP_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| PPAP_CODE | 500000 | Технический полигон |  |
|  | 501110 | Отдельно расположенная часть города | 1 – 3 вместе с 258 |
|  | 501210 | Отдельно расположенная часть поселка городского типа | 2, 3 вместе с 261 |
|  | 502110 | Отдельно расположенная часть поселка сельского типа | 4 вместе с 271 |
|  | 503110 | Отдельно расположенная часть поселка дачного типа | 5 вместе с 271 |
|  | 503210 | Отдельно расположенная часть поселка, не отнесенного официально к поселкам городского типа | (4) вместе с 264 |
|  | 504300 | Развалины | 8,б |
|  | 505500 | Район нового строительства | 6 |
|  | 505510 | Район нового строительства жилищного | 6.1 |
|  | 505520 | Район нового строительства промышленного | 6.2 |
| PPAP_STAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 2 | Строящийся |  |
|  | 5 | Жилой |  |
|  | 6 | Нежилой |  |
|  | 7 | Разрушенный |  |
| PPAP_DEN | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Плотно застроенный | 9 |
|  | 2 | Редко застроенный | 10 |
|  | 3 | Незастроенный |  |
|  | 4 | Разрушенный или полуразрушенный | 8,б |

#### Покрытие PPAQ [Кварталы населенных пунктов (площадное покрытие)]

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + PPAQ_CODE | I,8 | Код объекта |
| PPAQ_STAT | I,3 | Состояние объекта |
| – PPAQ_POP | N,10.3 | Количество жителей |
| PPAQ_DEN | I,2 | Плотность застройки |
| – PPAQ_FR | I,2 | Характер огнестойкости |
| – PPAQ_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| PPAQ_CODE | 500000 | Технический полигон |  |
|  | 501120 | Квартал крупного города | 9.1 |
|  | 501220 | Квартал малого города или поселка городского типа | 9.2 |
|  | 502120 | Квартал поселка сельского типа или поселка, не отнесенного официально к поселкам городского типа | 9.3 |
|  | 503120 | Квартал поселка дачного типа | 5 |
|  | 505100 | Квартал в населенном пункте |  |
| PPAQ_STAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 2 | Строящийся |  |
|  | 5 | Жилой |  |
|  | 6 | Нежилой |  |
|  | 7 | Разрушенный |  |
| PPAQ_DEN | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Плотно застроенный | 9 |
|  | 2 | Редко застроенный | 10 |
|  | 3 | Незастроенный |  |
|  | 4 | Разрушенный или полуразрушенный | 8,б |

#### Покрытие PPAB [Отдельные дворы и строения (площадное покрытие)]

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики |
| --- | --- | --- |
| + PPAB_CODE | I,8 | Код объекта |
| PPAB_STAT | I,3 | Состояние объекта |
| – PPAB_POP | N,10.3 | Количество жителей |
| – PPAB_FR | I,2 | Характер огнестойкости |
| PPAB_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| PPAB_CODE | 504100 | Отдельное строение выдающееся | 15 |
|  | 504200 | Отдельные двор или строение невыдающиеся | 14 |
|  | 504300 | Развалины | 8 |
| PPAB_STAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 2 | Строящийся |  |
|  | 5 | Жилой |  |
|  | 6 | Нежилой |  |
|  | 7 | Разрушенный |  |

#### Покрытие PPL [Кварталы населенных пунктов (линейное покрытие)]

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики |
| --- | --- | --- |
| + PPL_CODE | I,8 | Код объекта |
| PPL_STAT | I,3 | Состояние объекта |
| – PPL_POP | N,10.3 | Количество жителей |
| PPL_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| PPL_CODE | 502120 | Квартал поселка сельского типа или поселка, не отнесенного официально к поселкам городского типа | 9.3 |
|  | 504100 | Отдельное строение выдающееся | 15 |
|  | 504200 | Отдельные двор или строение невыдающиеся | 14 |
|  | 504300 | Развалины | 8 |
| PPL_STAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 2 | Строящийся |  |
|  | 5 | Жилой |  |
|  | 6 | Нежилой |  |
|  | 7 | Разрушенный |  |

#### Покрытие PPP [Отдельные дворы и строения (точечное покрытие)]

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + PPP_CODE | I,8 | Код объекта |
| PPP_STAT | I,3 | Состояние объекта |
| – PPP_POP | N,10.3 | Количество жителей |
| – PPP_ADM | I,3 | Политико-административное значение |
| PPP_TEXT | C,50 | Собственное название, тип строения |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PPP_CODE | 502300 | Постоянная стоянка юрт, чумов и т. п. | 16 |
|  | 504100 | Отдельное строение выдающееся | 15 |
|  | 504200 | Отдельные двор или строение невыдающиеся | 14 |
|  | 504300 | Развалины | 8,а |
| PPP_STAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 2 | Строящийся |  |
|  | 5 | Жилой |  |
|  | 6 | Нежилой |  |
|  | 7 | Разрушенный |  |

### Слой 6. LM (Коммуникации)

#### Покрытие LML (Коммуникации)

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + LML_CODE | I,8 | Код объекта |
| LML_FNC | I,4 | Функциональное назначение |
| LML_STAT | I,3 | Состояние объекта |
| LML_REL | N,6.1 | Относительная высота опоры, м |
| LML_CHR | I,3 | Характер расположения объекта |
| LML_PWR | I,5 | Напряжение, тыс.вольт |
| LML_NUM | I,2 | Количество ЛЭП, труб |
| LML_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| LML_CODE | 601510 | Трубопровод | 52, 53 |
|  | 601520 | Линия электропередачи | 49, 50 |
|  | 601530 | Линия связи | 47 |
|  | 601535 | Кабель связи | 48 |
|  | 601550 | Дюкер на линии нефте- или газопровода | 55 |
| LML_FNC | 0 | Нет данных |  |
|  | 16 | Газопровод | 53 |
|  | 77 | Нефтепровод | 52 |
|  | 1677 | Продуктопровод |  |
| LML_STAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Действующий |  |
|  | 2 | Строящийся |  |
|  | 4 | Недействующий |  |
|  | 13 | Законсервированный |  |
| LML_CHR | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Наземный | 52.1, 53.1 |
|  | 2 | Подземный | 52.2, 53.2 |
|  | 3 | Надводный |  |
|  | 4 | Подводный | 48, 52.2, 53.2 |

Для объектов, у которых LML_CODE = 601510 (Трубопровод), поле LML_FNC (Функциональное назначение) является обязательным для заполнения.

### Слой 7. RR (Железные дороги)

#### Покрытие RRL (Железные дороги)

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + RRL_CODE | I,8 | Код объекта |
| RRL_STAT | I,3 | Состояние объекта |
| RRL_WIDR | N,5.1 | Ширина, мм |
| RRL_PAT | I,2 | Число путей |
| RRL_TR | I,3 | Вид тяги |
| – RRL_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| RRL_CODE | 701120 | Железная дорога ширококолейная | 58, 59, 70.1 |
|  | 701130 | Железная дорога узкоколейная | 61, 70.2 |
|  | 701131 | Полотно разобранной железной дороги | 64 |
|  | 701140 | Монорельсовая железная дорога | 60 |
|  | 701160 | Станционный путь | 72 |
|  | 701170 | Тупик, подъездной путь | 66.2 |
|  | 701200 | Линия метрополитена | 71.1 |
|  | 701210 | Трамвайная линия | 62 |
| RRL_STAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Действующий |  |
|  | 2 | Строящийся | 70 |
|  | 3 | Разобранный | 64 |
|  | 4 | Недействующий |  |
|  | 7 | Разрушенный |  |
|  | 13 | Законсервированный |  |
| RRL_TR | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Электрифицированная | 59 |
|  | 2 | Неэлектрифицированная |  |

### Слой 8. RD (Дороги, улицы; перевалы)

#### Покрытие RDL (Дороги, улицы)

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + RDL_CODE | I,8 | Код объекта |
| RDL_STAT | I,3 | Состояние объекта |
| – RDL_HS | I,3 | Статус дорог, тип улиц |
| RDL_WID | N,5.1 | Ширина земляного полотна, м |
| RDL_COV | N,5.1 | Ширина покрытия, м |
| RDL_MAT | I,3 | Материал покрытия |
| RDL_NUM | I,2 | Количество проезжих частей |
| RDL_TEXT | C,50 | Собственное название |
| RDL_NUMB | C,30 | Номер дороги |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| RDL_CODE | 801310 | Автомагистраль (автострада) | 73 |
|  | 801320 | Автодорога с усовершенствованным покрытием (усовершенствованное шоссе) | 74.1 |
|  | 801330 | Автодорога с покрытием (шоссе) | 74.2 |
|  | 801410 | Автодорога без покрытия (улучшенная грунтовая) | 74.3 |
|  | 801420 | Грунтовая проселочная дорога | 76 |
|  | 801430 | Полевая или лесная дорога | 77 |
|  | 801510 | Караванный путь или вьючная тропа | 79 |
|  | 801520 | Пешеходная тропа | 81 |
|  | 801540 | Зимняя дорога | 78 |
|  | 801550 | Фуникулер | [95.2] |
|  | 801570 | Подвесная дорога | 63 |
|  | 801740 | Труднопроезжий участок дороги | 82 |
|  | 801780 | Съезд с автодороги | 89 |
|  | 804000 | Улица в населенном пункте | 11 – 13 |
| RDL_STAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Действующий |  |
|  | 2 | Строящийся | 84, 85 |
| RDL_MAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Асфальт |  |
|  | 2 | Цементобетон |  |
|  | 3 | Булыжник |  |
|  | 4 | Брусчатка |  |
|  | 5 | Гравий |  |
|  | 6 | Камень колотый |  |
|  | 7 | Клинкер |  |
|  | 8 | Шлак |  |
|  | 9 | Щебень |  |
|  | 10 | Битумоминеральная смесь |  |

Покрытие RDP (Перевалы)

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + RDP_CODE | I,8 | Код объекта |
| RDP_ACS | C,30 | Время действия, мес. |
| RDP_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| RDP_CODE | 801760 | Перевал | 166 |

### Слой 9. TS (Транспортные сооружения, характеристики)

#### Покрытие TSLS [Дорожные сооружения, характеристики (линейное покрытие)]

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + TSLS_CODE | I,8 | Код объекта |
| TSLS_HV | N,6.1 | Высота, глубина, м |
| TSLS_WID | N,5.1 | Ширина, м |
| TSLS_COV | N,5.1 | Ширина покрытия, м |
| TSLS_MAT | I,3 | Материал покрытия |
| TSLS_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| TSLS_CODE | 901710 | Участок дороги с большим уклоном | 83.1 |
|  | 901720 | Участок дороги с малым радиусом поворота | 83.2 |
|  | 901730 | Фашинный участок дороги, гать, гребля |  |
|  | 901740 | Труднопроезжий участок дороги | 82 |
|  | 901750 | Участок тропы на искусственном карнизе | 80 |
|  | 902700 | Насыпь (двухсторонняя) | 69.2, 86 |
|  | 902701 | Насыпь (односторонняя) | (91, 92) |
|  | 902710 | Выемка (двухсторонняя) | 69.2, 86 |
|  | 902711 | Выемка (односторонняя) | (93) |
|  | 902720 | Труба | [156, 98.4] |
|  | 902730 | Галерея | 68, 87 |
|  | 902760 | Переходный мостик | [104] |
|  | 903100 | Граница смены материала покрытия | 97 |
|  | 903200 | Указатель расстояния между населенными пунктами | 243 |
|  | 903310 | Указатель количества железнодорожных путей, вида тяги | (58, 59) |
|  | 903340 | Указатель характеристик или номера дороги | 75, 90.1 |
| TSLS_MAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Асфальт |  |
|  | 2 | Цементобетон |  |
|  | 3 | Булыжник |  |
|  | 4 | Брусчатка |  |
|  | 5 | Гравий |  |
|  | 6 | Камень колотый |  |
|  | 7 | Клинкер |  |
|  | 8 | Шлак |  |
|  | 9 | Щебень |  |
|  | 10 | Битумоминеральная смесь |  |

#### Покрытие TSLB [Мосты и туннели (линейное покрытие)]

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + TSLB_CODE | I,8 | Код объекта |
| TSLB_HT | N,6.1 | Высота, м |
| TSLB_LEN | N,6.1 | Длина, м |
| TSLB_WID | N,6.1 | Ширина, м |
| TSLB_MAT | I,3 | Материал сооружения |
| TSLB_HD | I,5 | Грузоподъемность, т |
| TSLВ_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| TSLB_CODE | 902510 | Мост | 120 |
|  | 902520 | Мост на общем пролетном основании | 122.1 |
|  | 902530 | Мост на разобщенных пролетных основаниях | 122.2 |
|  | 902540 | Мост двухъярусный | 121 |
|  | 902550 | Мост подъемный или разводной | 123 |
|  | 902560 | Мост наплавной | 124 |
|  | 902590 | Мост через незначительное препятствие | [156] |
|  | 902600 | Путепровод | 92.1, 92.2, 120 |
|  | 902610 | Путепровод на общем пролетном основании | 122.1 |
|  | 902620 | Путепровод на разобщенных пролетных основаниях | 122.2 |
|  | 902630 | Туннель | 68,б, 87,б |
|  | 902640 | Эстакада | 69.1 |
| TSLB_MAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Бетонный |  |
|  | 2 | Железобетонный |  |
|  | 3 | Металлический |  |
|  | 4 | Каменный |  |
|  | 5 | Деревянный |  |
|  | 6 | Земляной |  |

#### Покрытие TSP [Дорожные сооружения, характеристики (точечное покрытие)]

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + TSP_CODE | I,8 | Код объекта |
| – TSP_HV | N,6.1 | Высота, глубина, м |
| TSP_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP_CODE | 901710 | Участок дороги с большим уклоном | 83.1 |
|  | 901720 | Участок дороги с малым радиусом поворота | 83.2 |
|  | 901770 | Транспортная развязка | 88 |
|  | 902100 | Сооружение при железной дороге | (14) |
|  | 902110 | Депо | [104] |
|  | 902120 | Вокзал | [104] |
|  | 902140 | Станция | 65 |
|  | 902160 | Остановочный, обгонный пункт | 66.1 |
|  | 902170 | Платформа | 66.1 + подпись, содерж. «пл.» |
|  | 902180 | Погрузочно-разгрузочная площадка | [98.1] |
|  | 902190 | Разъезд | 66.1 + подпись, содерж. «раз.» |
|  | 902310 | Блокпост | [97.2] |
|  | 902320 | Путевой пост | [97.3] |
|  | 902430 | Стоянка автотранспорта | 89 |
|  | 902720 | Труба | [156, 98.4] |
|  | 903310 | Указатель количества железнодорожных путей, вида тяги | (58, 59) |
|  | 903320 | Зарамочный указатель направления автодороги |  |
|  | 903330 | Зарамочный указатель направления железной дороги |  |

#### Покрытие TSPB [Мосты и туннели (точечное покрытие)]

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + TSPB_CODE | I,8 | Код объекта |
| TSPB_HT | N,6.1 | Высота, м |
| TSPB_LEN | N,6.1 | Длина, м |
| TSPB_WID | N,6.1 | Ширина, м |
| TSPB_MAT | I,3 | Материал сооружения |
| TSPB_HD | I,5 | Грузоподъемность, т |
| TSPB_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| TSPB_CODE | 902510 | Мост | 119 |
|  | 902520 | Мост на общем пролетном основании | 122.1 |
|  | 902530 | Мост на разобщенных пролетных основаниях | 122.2 |
|  | 902540 | Мост двухъярусный | 121 |
|  | 902550 | Мост подъемный или разводной | 123 |
|  | 902560 | Мост наплавной | 124 |
|  | 902590 | Мост через незначительное препятствие | [156] |
|  | 902600 | Путепровод | 92.1, 92.2, 120 |
|  | 902610 | Путепровод на общем пролетном основании | 122.1 |
|  | 902620 | Путепровод на разобщенных пролетных основаниях | 122.2 |
|  | 902630 | Туннель | 68,а, 87,а |
|  | 902640 | Эстакада | 69.1 |
| TSPB_MAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Бетонный |  |
|  | 2 | Железобетонный |  |
|  | 3 | Металлический |  |
|  | 4 | Каменный |  |
|  | 5 | Деревянный |  |
|  | 6 | Земляной |  |

### Слой 10. PO (Границы)

#### Покрытие POA (Политико-административное деление)

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + POA_CODE | I,8 | Код объекта |
| + POA_CNTRY | C,50 | Название государства |
| + POA_SUBJ | C,50 | Название субъекта РФ или административной единицы 1-го порядка на иностранной территории |
| POA_SUBID | I,2 | Код субъекта РФ |
| POA_SUBJ1 | C,50 | Название федерального округа РФ |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| POA_CODE | 1000000 | Территория государства, субъекта РФ, административной единицы 1-го порядка на иностранной территории |  |

#### Покрытие POL (Границы, ограждения)

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + POL_CODE | I,8 | Код объекта |
| POL_BND | I,3 | Тип границы |
| POL_TEXT | C,50 | Собственные названия граничащих территорий |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| POL_CODE | 1001110 | Граница | 228 – 237 |
|  | 1001200 | Древняя историческая стена | 56 |
|  | 1001300 | Каменная, кирпичная стена, металлическая ограда | 57 |
|  | 1001400 | Легкое ограждение | [89] |
| POL_BND | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Государственная | 228 |
|  | 2 | Полярных владений РФ | 229 |
|  | 3 | Субъектов РФ или административных единиц 1-го порядка на иностранной территории | 231, 232 |
|  | 11 | Государственного заповедника, национального парка | 233 |

Для объектов, у которых POL_CODE = 1001110 (Граница), поля POL_BND (Тип границы) и POL_TEXT (Собственные названия граничащих территорий) являются обязательными для заполнения.

#### Покрытие POP (Пограничные знаки)

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + POP_CODE | I,8 | Код объекта |
| POP_NUM | I,6 | Номер пограничного знака |
| POP_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| POP_CODE | 1001120 | Пограничный знак | 228 |

### Слой 11. CL (Промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты)

#### Покрытие CLA [Промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты (площадное покрытие)]

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + CLA_CODE | I,8 | Код объекта |
| – CLA_FNC | I,4 | Функциональное назначение |
| CLA_STAT | I,3 | Состояние объекта |
| CLA_REL | N,6.1 | Относительная высота, глубина, м |
| CLA_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| CLA_CODE | 1100000 | Технический полигон |  |
|  | 1101120 | Карьер | 23 |
|  | 1101130 | Открытая соляная разработка | 25,б |
|  | 1101140 | Торфоразработка | 27,б |
|  | 1101190 | Рудник, прииск, копь | (23,б + подпись «руд.», «прииск», «копь») |
|  | 1101200 | Террикон или отвал | [41,б] |
|  | 1101260 | Промышленное предприятие |  |
|  | 1101290 | Электростанция | 30,б |
|  | 1101295 | Гидроэлектростанция |  |
|  | 1101410 | Склад |  |
|  | 1101430 | Склад горючего или газгольдер | 28.1,б |
|  | 1101650 | Станция обслуживания трубопровода |  |
|  | 1101660 | Электрическая подстанция | 31,б |
|  | 1101680 | Отстойник |  |
|  | 1102000 | Сельскохозяйственный объект |  |
|  | 1103120 | Аэродром |  |
|  | 1103130 | Взлетно-посадочная полоса |  |
|  | 1103170 | Специальная площадка для стоянки самолетов |  |
|  | 1103550 | Метеорологическая станция |  |
|  | 1103610 | Монастырь |  |
|  | 1103710 | Кладбище | 46,б |
|  | 1103720 | Кладбище с густой древесной растительностью | [74.2,б] |
|  | 1103900 | Спортивное сооружение |  |
|  | 1104000 | Социально-культурный объект |  |
| CLA_STAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Действующий |  |
|  | 2 | Строящийся |  |
|  | 4 | Недействующий |  |
|  | 13 | Законсервированный |  |

#### Покрытие CLL [Промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты (линейное покрытие)]

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + CLL_CODE | I,8 | Код объекта |
| – CLL_FNC | I,4 | Функциональное назначение |
| CLL_STAT | I,3 | Состояние объекта |
| CLL_REL | N,6.1 | Относительная высота, глубина, м |
| CLL_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| CLL_CODE | 1101120 | Карьер | 23,б |
|  | 1101190 | Рудник, прииск, копь | (23,б + подпись «руд.», «прииск», «копь») |
|  | 1101200 | Террикон или отвал |  |
|  | 1101260 | Промышленное предприятие |  |
|  | 1101295 | Гидроэлектростанция | 29,б |
|  | 1101410 | Склад |  |
|  | 1101650 | Станция обслуживания трубопровода |  |
|  | 1102000 | Сельскохозяйственный объект |  |
|  | 1102200 | Дом лесника, лесничество |  |
|  | 1102400 | Пасека |  |
|  | 1103130 | Взлетно-посадочная полоса |  |
|  | 1103610 | Монастырь |  |
|  | 1103900 | Спортивное сооружение |  |
|  | 1104000 | Социально-культурный объект |  |
| CLL_STAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Действующий |  |
|  | 2 | Строящийся |  |
|  | 4 | Недействующий |  |
|  | 13 | Законсервированный |  |

#### Покрытие CLP [Промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты (точечное покрытие)]

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + CLP_CODE | I,8 | Код объекта |
| – CLP_FNC | I,4 | Функциональное назначение |
| CLP_STAT | I,3 | Состояние объекта |
| CLP_REL | N,6.1 | Относительная высота, глубина, м |
| CLP_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| CLP_CODE | 1101120 | Карьер | 23,а |
|  | 1101130 | Открытая соляная разработка | 25,а |
|  | 1101140 | Торфоразработка | 27,а |
|  | 1101160 | Шахта или штольня | 22 |
|  | 1101170 | Шахта | 22, (14) + подпись «шах.» |
|  | 1101180 | Штольня | 22 + подпись «шт.» |
|  | 1101190 | Рудник, прииск, копь | (23,а + подпись «руд.», «прииск», «копь») |
|  | 1101200 | Террикон или отвал | 24 |
|  | 1101240 | Скважина | [45] |
|  | 1101250 | Шурфы | (22 + подпись «шурфы») |
|  | 1101252 | Нефтяной или газовый промысел | 26 |
|  | 1101260 | Промышленное предприятие | (14) |
|  | 1101270 | Промышленное предприятие с трубами | 21.1 |
|  | 1101280 | Промышленное предприятие без труб | 21.2 |
|  | 1101290 | Электростанция | 30,а |
|  | 1101295 | Гидроэлектростанция | 29,а |
|  | 1101310 | Водяная мельница или лесопильня | 38 |
|  | 1101320 | Ветряные мельница или двигатель | 39 |
|  | 1101410 | Склад | (14) |
|  | 1101420 | Заправочная станция, бензоколонка | 28.2 |
|  | 1101430 | Склад горючего или газгольдер | 28.1,а |
|  | 1101610 | Капитальное сооружение башенного типа | 37 |
|  | 1101620 | Заводская, фабричная труба | 20 |
|  | 1101630 | Вышка легкого типа | [58] |
|  | 1101640 | Ветряной двигатель | [60.2] |
|  | 1101650 | Станция обслуживания трубопровода | 52, 53 |
|  | 1101660 | Электрическая подстанция | 31,а |
|  | 1101680 | Отстойник | (144 + подпись «отст.») |
|  | 1102000 | Сельскохозяйственный объект | (14) |
|  | 1102200 | Дом лесника, лесничество | (14) |
|  | 1102400 | Пасека | (14) |
|  | 1103120 | Аэродром | 35.1 |
|  | 1103140 | Посадочная площадка на суше | 36 |
|  | 1103180 | Гидроаэродром | 35.1 |
|  | 1103190 | Посадочная площадка на воде | 36 |
|  | 1103200 | Участок дороги, оборудованный для взлета и посадки самолетов | 35.2 |
|  | 1103310 | Военная база, объект | 148, (14 + подпись) |
|  | 1103320 | Крепость, форт, укрепление | 17 |
|  | 1103330 | Морской порт, гавань | 149 |
|  | 1103500 | Радиостанция или телевизионный центр | 32 |
|  | 1103510 | Радиостанция | 32 + подпись «радиост.» |
|  | 1103520 | Телевизионный центр | 32 + подпись «теле- центр» |
|  | 1103530 | Телевизионная башня | 33 |
|  | 1103540 | Мачта (радио, телевизионная) | 34 |
|  | 1103550 | Метеорологическая станция | 40 |
|  | 1103610 | Монастырь | (41) |
|  | 1103620 | Церковь, костел, кирха | 41 |
|  | 1103630 | Мечеть | 42 |
|  | 1103640 | Буддийский храм, пагода | 43 |
|  | 1103650 | Часовня | [71] |
|  | 1103710 | Кладбище | 46,а |
|  | 1103720 | Кладбище с густой древесной растительностью | [74.2,а] |
|  | 1103750 | Памятник, монумент, братская могила | 44 |
|  | 1103760 | Мазар, субурган, обо | 45 |
|  | 1103770 | Скотомогильник | [75,а] |
|  | 1103900 | Спортивное сооружение |  |
|  | 1104000 | Социально-культурный объект | (14) |
|  | 1105100 | Шахтный ствол на туннеле | 68 |
| CLP_STAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Действующий |  |
|  | 2 | Строящийся |  |
|  | 4 | Недействующий |  |
|  | 7 | Разрушенный |  |
|  | 13 | Законсервированный |  |

### Слой 12. LC (Грунты)

#### Покрытие LCA [Грунты (площадное покрытие)]

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + LCA_CODE | I,8 | Код объекта |
| LCA_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| LCA_CODE | 1200000 | Технический полигон |  |
|  | 1203110 | Каменистая поверхность | 218 |
|  | 1203120 | Каменистая россыпь, щебеночная поверхность | 220, 176.5 |
|  | 1203230 | Полигональная поверхность | 221 |
|  | 1203240 | Поверхность с буграми | 222 |
|  | 1203250 | Кочковатая поверхность | 217 |
|  | 1203260 | Галечниковая, гравийная поверхность | 219 |
|  | 1203270 | Такыр | 216,б |
|  | 1203310 | Песок барханный | 227 |
|  | 1203320 | Песок грядовый, дюнный | 225 |
|  | 1203330 | Песок бугристый | 224 |
|  | 1203340 | Песок лунковый, ячеистый | 226 |
|  | 1203350 | Песок ровный | 223 |

#### Покрытие LCP [Грунты (точечное покрытие)]

###### Класс покрытия: точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + LCP_CODE | I,8 | Код объекта |
| LCP_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| LCP_CODE | 1203110 | Каменистая поверхность | 218 |
|  | 1203120 | Каменистая россыпь, щебеночная поверхность | 220, 176.5 |
|  | 1203230 | Полигональная поверхность | 221 |
|  | 1203240 | Поверхность с буграми | 222 |
|  | 1203250 | Кочковатая поверхность | 217 |
|  | 1203260 | Галечниковая, гравийная поверхность | 219 |
|  | 1203270 | Такыр | 216,а |

### Слой 13. LS (Элементы рельефа)

#### Покрытие LSA [Элементы рельефа (площадное покрытие)]

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + LSA_CODE | I,8 | Код объекта |
| LSA_HV | N,6.1 | Высота, глубина, м |
| LSA_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| LSA_CODE | 1300000 | Технический полигон |  |
|  | 1302110 | Ледник или наземный ледниковый покров | 176.2 |
|  | 1302120 | Фирновое поле | 176.1 |
|  | 1302150 | Ледяной обрыв (барьер) или выход ископаемого льда | 177 |
|  | 1302160 | Морена | 176.4 |
|  | 1302220 | Овраг | 182 |
|  | 1302230 | Промоина | 182 |
|  | 1302250 | Сухое русло | 164 |
|  | 1302260 | Котловина высохшего озера | 164 |
|  | 1302300 | Район распространения карста | 172 |
|  | 1302310 | Яма | 169.1,б |
|  | 1302320 | Оползень | 180 |
|  | 1302510 | Скала, скалистый обрыв | 176.6 |
|  | 1302560 | Лавовый поток | 175 |
|  | 1302710 | Наледь | 179 |
|  | 1302720 | Курган или бугор | 169.2,б |
|  | 1302730 | Курган | 169.2,б + подпись, содерж. «кург.» |
|  | 1302740 | Бугор | 169.2,б + подпись, содерж. «буг.» |
|  | 1302840 | Осыпь | 178 |

#### Покрытие LSL [Элементы рельефа (линейное покрытие)]

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + LSL_CODE | I,8 | Код объекта |
| LSL_HV | N,6.1 | Высота, глубина, м |
| LSL_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| LSL_CODE | 1302130 | Ледниковая трещина | 176.3 |
|  | 1302150 | Ледяной обрыв (барьер) или выход ископаемого льда | 177 |
|  | 1302160 | Морена | 176.4 |
|  | 1302220 | Овраг | 182 |
|  | 1302230 | Промоина | 182 |
|  | 1302250 | Сухое русло | 164 |
|  | 1302270 | Вал береговой, исторический | 173 |
|  | 1302320 | Оползень | 180 |
|  | 1302420 | Дайка | 174 |
|  | 1302710 | Наледь | 179 |
|  | 1302810 | Каменная река | [229.5] |
|  | 1302840 | Осыпь | 178 |
|  | 1302850 | Обрыв | 181 |
|  | 1302870 | Задернованный уступ | [230] |

#### Покрытие LSP [Элементы рельефа (точечное покрытие)]

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + LSP_CODE | I,8 | Код объекта |
| LSP_HV | N,6.1 | Высота, глубина, м |
| LSP_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| LSP_CODE | 1302290 | Карстовая или термокарстовая воронка | (172) |
|  | 1302310 | Яма | 169.1,а |
|  | 1302410 | Скала-останец | 167 |
|  | 1302530 | Кратер грязевого вулкана | 170.2 |
|  | 1302540 | Кратер обычного вулкана | 170.1 |
|  | 1302720 | Курган или бугор | 169.2,а |
|  | 1302730 | Курган | 169.2,а + подпись, содерж. «кург.» |
|  | 1302740 | Бугор | 169.2,а + подпись, содерж. «буг.» |
|  | 1302830 | Отдельно лежащий камень | 168 |
|  | 1302860 | Вход в пещеру, грот | 171 |

### Слой 14. VG (Растительный покров)

#### Покрытие VGA [Растительный покров (площадное покрытие)]

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + VGA_CODE | I,8 | Код объекта |
| VGA_DCODE | I,8 | Дополнительный код |
| VGA_VEG | I,5 | Вид растительности |
| VGA_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| VGA_CODE, VGA_DCODE | 0 | Нет данных (только для VGA_DCODE) |  |
|  | 1400000 | Технический полигон |  |
|  | 1401140 | Лес густой высокий | 185 |
|  | 1401150 | Лес густой низкорослый (карликовый) | 193 |
|  | 1401170 | Лес редкий высокий | 196.1 |
|  | 1401180 | Лес редкий низкорослый | 196.2 |
|  | 1401200 | Бурелом | 195 |
|  | 1401210 | Горелый или сухостойный лес | 197.1 |
|  | 1401220 | Вырубленный лес | 197.2 |
|  | 1401230 | Поросль леса | 194 |
|  | 1401240 | Стланик | 205.2 |
|  | 1401270 | Плантация древесных технических культур | 210.1 |
|  | 1401280 | Фруктовый или цитрусовый сад | 208 |
|  | 1401380 | Пальмовая роща | 192.1,б |
|  | 1401430 | Кустарник колючий | 202.2 |
|  | 1401440 | Кустарник обычный | 199.2 |
|  | 1401450 | Бамбук | 206 |
|  | 1401460 | Мангровые заросли | 207 |
|  | 1401470 | Саксаул | 204.2 |
|  | 1401490 | Плантация кустарниковых технических культур | 210.2 |
|  | 1401500 | Виноградник | 209.1 |
|  | 1401510 | Ягодный сад | [263.1] |
|  | 1401620 | Камышовая и тростниковая растительность | 213 |
|  | 1401630 | Травянистая растительность высокотравная | 212.2 |
|  | 1401650 | Травянистая растительность луговая | 212.1 |
|  | 1401660 | Травянистая растительность степная | [269.1] |
|  | 1401680 | Плантация травянистых технических культур | 210.3 |
|  | 1401690 | Рисовое поле | 211 |
|  | 1401810 | Полукустарники | [269.2] |
|  | 1401900 | Моховая и лишайниковая растительность | [270.3] |
| VGA_VEG | 0 | Нет данных |  |
|  | 100 | Хвойная растительность | 186.1 |
|  | 200 | Лиственная растительность | 186.2 |
|  | 300 | Растительность на плантациях технических культур | 210 |
|  | 400 | Лишайниковая растительность | [270.3] |
|  | 500 | Смешанная растительность | 186.3 |
|  | 600 | Фруктовая растительность |  |

#### Покрытие VGL [Растительный покров (линейное покрытие)]

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + VGL_CODE | I,8 | Код объекта |
| VGL_VEG | I,5 | Вид растительности |
| VGL_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| VGL_CODE | 1401140 | Лес густой высокий | 187 |
|  | 1401300 | Древесная растительность вдоль реки, дороги (двухсторонняя) | 94 |
|  | 1401301 | Древесная растительность вдоль реки, дороги (односторонняя) | 94 |
|  | 1401440 | Кустарник обычный | 201 |
|  | 1401520 | Кустарниковая растительность вдоль реки, дороги (двухсторонняя) | 94 |
|  | 1401521 | Кустарниковая растительность вдоль реки, дороги (односторонняя) | 94 |
|  | 1402010 | Просека | 198 |
| VGL_VEG | 0 | Нет данных |  |
|  | 100 | Хвойная растительность | 186.1 |
|  | 200 | Лиственная растительность | 186.2 |
|  | 300 | Растительность на плантациях технических культур | 210 |
|  | 400 | Лишайниковая растительность | [270.3] |
|  | 500 | Смешанная растительность | 186.3 |
|  | 600 | Фруктовая растительность |  |

#### Покрытие VGP [Растительный покров (точечное покрытие)]

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + VGP_CODE | I,8 | Код объекта |
| VGP_VEG | I,5 | Вид растительности |
| VGP_TW | N,5.2 | Средняя толщина деревьев, м |
| VGP_RW | I,3 | Среднее расстояние между деревьями, м |
| VGP_REL | I,4 | Относительная высота деревьев, м |
| VGP_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | I,2 | Контрольное поле |

###### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| VGP_CODE | 1401140 | Лес густой высокий | 188 |
|  | 1401170 | Лес редкий высокий | 196.1 |
|  | 1401180 | Лес редкий низкорослый | 196.2 |
|  | 1401200 | Бурелом | 195 |
|  | 1401210 | Горелый или сухостойный лес | 197.1 |
|  | 1401220 | Вырубленный лес | 197.2 |
|  | 1401240 | Стланик | 205.1 |
|  | 1401320 | Отдельное дерево – ориентир | 190 |
|  | 1401330 | Отдельное дерево – не ориентир | 191 |
|  | 1401340 | Отдельная пальма | 192.2 |
|  | 1401370 | Отдельная роща – ориентир | 189 |
|  | 1401380 | Пальмовая роща | 192.1,а |
|  | 1401430 | Кустарник колючий | 202.1 |
|  | 1401440 | Кустарник обычный | 199.1 |
|  | 1401450 | Бамбук | 206 |
|  | 1401460 | Мангровые заросли | 207 |
|  | 1401470 | Саксаул | 204.1 |
|  | 1401500 | Виноградник | 209.1 |
|  | 1401620 | Камышовая и тростниковая растительность | 213 |
|  | 1401630 | Травянистая растительность высокотравная | 212.2 |
|  | 1401650 | Травянистая растительность луговая | 212.1 |
|  | 1401660 | Травянистая растительность степная | [269.1] |
|  | 1401680 | Плантация травянистых технических культур | 210.3 |
|  | 1401690 | Рисовое поле | 211 |
|  | 1401810 | Полукустарники | [269.2] |
|  | 1401900 | Моховая и лишайниковая растительность | [270.3] |
|  | 1407000 | Указатель характеристик леса | 186 |
| VGP_VEG | 0 | Нет данных |  |
|  | 100 | Хвойная растительность | 186.1 |
|  | 200 | Лиственная растительность | 186.2 |
|  | 300 | Растительность на плантациях технических культур | 210 |
|  | 400 | Лишайниковая растительность | [270.3] |
|  | 500 | Смешанная растительность | 186.3 |
|  | 600 | Фруктовая растительность |  |

Для объектов, у которых VGP_CODE = 1407000 (Указатель характеристик леса), поле VGP_VEG (Вид растительности) является обязательным для заполнения.

Приложение 1

# Использованные источники информации

1.	ГОСТ 51605–2000 — Карты цифровые топографические. Общие требования.

2.	ГОСТ 51606–2000 — Карты цифровые топографические. Система классификации и кодирования цифровой картографической информации. Общие требования.

3.	ГОСТ 51607–2000 — Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания картографической информации. Общие требования.

4.	ГОСТ 51608–2000 — Карты цифровые топографические. Требования к качеству.

5.	Карты электронные. Временные технические условия. ВТУ 115.41 0028–97.

6.	Условные знаки для топографических карт масштабов 1:200 000, 1:500 000. – М.: ВТУ ГШ, 1983.

7.	Условные знаки для топографических карт масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. – М.: ВТУ ГШ, 1983.

8.	Классификатор топографической информации. – М.: ВТУ ГШ, 1985.

9.	The Digital Chart of the World for use with ARC/INFO™. Data Dictionary. – ESRI, Inc., Redlands, CA, USA, 1992.

10.	Временные требования к представлению цифровых моделей топографической основы карт геологического содержания в Государственный банк цифровой геологической информации и информации о недропользовании в России. Москва, ГлавНИВЦ МПР России, 2001.

11.	Классификатор объектов цифровой топографической основы карт геологического содержания масштаба 1:1000000. – М.: ФГУНПП «Росгеолфонд», 2007.

12.	Порядок создания и контроля цифровой картографической продукции открытого пользования. РТМ 68-3.01-99. – М.: ЦНИИГАиК, 2000.

13.	Изучение ГИС. Методология ARC/INFO. Версия для персональных компьютеров. – М.: СП ДАТА+, 1995.

##### Приложение 2

# Содержание и структура файла паспорта ЦТО

(на примере номенклатурного листа N-37-II)

Жирным шрифтом даны названия полей, светлым – вводимая в поля информация.

Имя файла: n3702.doc

# --------------------------------------------------------------------------------------------

#1 Наименование номенклатурного листа

Москва,

РФ, Московская область

# --------------------------------------------------------------------------------------------

#2 Код номенклатуры

0.N-37-02

# --------------------------------------------------------------------------------------------

#3 Месяц, год оцифровки исходного материала; организация-исполнитель

12.1995;ЦКММ

# --------------------------------------------------------------------------------------------

#4 Знаменатель масштаба

200000

# --------------------------------------------------------------------------------------------

#5 Высота сечения рельефа в метрах

20

# --------------------------------------------------------------------------------------------

#6 Геодезические координаты вершин углов рамки (Юз,Сз,Св,Юв)

55g20m00s 37g00m00s

56g00m00s 37g00m00s

56g00m00s 38g00m00s

55g20m00s 38g00m00s

# --------------------------------------------------------------------------------------------

#7 Прямоугольные координаты вершин углов рамки (Юз,Сз,Св,Юв)

6136268.9 07373082.0

6210477.5 07375221.9

6209123.2 07437607.4

6134902.2 07436537.6

# --------------------------------------------------------------------------------------------

#8 Длина боковой рамки, мм

371.50

# --------------------------------------------------------------------------------------------

#10 Год издания издательского оригинала

1987

# --------------------------------------------------------------------------------------------

#11 Материалы издания

Составлено по карте масштаба 1:100 000 издания 1987 г.

# --------------------------------------------------------------------------------------------

#12 Состояние местности

1982, 1985

# --------------------------------------------------------------------------------------------

#13 Система координат

1942

# --------------------------------------------------------------------------------------------

#14 Магнитное склонение

Склонение на 1987 г. восточное …

# --------------------------------------------------------------------------------------------

#15 Единица измерения покрытий ARC/INFO (Map Units - MU)

MU = 1 м местности

# --------------------------------------------------------------------------------------------

#20 Список покрытий

clp

dnam

dnar

dnas

dnl

dnlb

dnpb

dnpd

dsl

dsp

frame

hyp

lca

lml

lsl

phlr

poa

pol

ppa

ppaq

ppp

rdl

rrl

tslb

tsls

tsp

tspb

vga

Приложение 3

# Сводный перечень кодов

| Код | Название объекта | Имя покрытия |
| --- | --- | --- |
| 98 | Отрезок рамки номенклатурного листа вдоль объекта покрытия DNAR (внутреннего водного объекта или острова на таком объекте) или вдоль технического полигона гидрографии | DNN (AAT) |
| 99 | Отрезок рамки номенклатурного листа вдоль объекта покрытия DNAS (океана, моря, пролива или острова в океане, море, проливе) | DNN (AAT) |
| 101100 | Астрономический пункт | HYP |
| 101200 | Пункт государственной геодезической сети | HYP |
| 101300 | Точка съемочной сети | HYP |
| 102000 | Отметка высоты | HYP |
| 201100 | Горизонталь основная утолщенная | PHLR |
| 201101 | Горизонталь основная утолщенная по леднику, наземному ледниковому покрову, фирновому полю | PHLR |
| 201102 | Горизонталь основная утолщенная по реке, каналу, оцифрованным в полигональном покрытии | PHLR |
| 201200 | Горизонталь основная | PHLR |
| 201201 | Горизонталь основная по леднику, наземному ледниковому покрову, фирновому полю | PHLR |
| 201202 | Горизонталь основная по по реке, каналу, оцифрованным в полигональном покрытии | PHLR |
| 201300 | Горизонталь дополнительная (полугоризонталь) | PHLR |
| 201301 | Горизонталь дополнительная по леднику, наземному ледниковому покрову, фирновому полю | PHLR |
| 201302 | Горизонталь дополнительная по реке, каналу, оцифрованным в полигональном покрытии | PHLR |
| 201400 | Горизонталь вспомогательная | PHLR |
| 201401 | Горизонталь вспомогательная по леднику, наземному ледниковому покрову, фирновому полю | PHLR |
| 205100 | Изобата | PHLB |
| 300000 | Технический полигон | DNAM, DNAF |
| 300010 | Береговая линия моря, океана, пролива | DNN (AAT) |
| 300011 | Береговая линия внутреннего водного объекта | DNN (AAT) |
| 300012 | Техническая линия (отделяет полуостров, косу) | DNN (AAT) |
| 300013 | Техническая линия [между объектами покрытия DNAR – внутренними водными объектами и (или) их отдельными частями] | DNN (AAT) |
| 300014 | Техническая линия [между объектами покрытия DNAS – океанами, морями, проливами и (или) их отдельными частями] | DNN (AAT) |
| 300015 | Техническая линия [между объектом покрытия DNAR и объектом покрытия DNAS (между рекой и океаном, морем, проливом)] | DNN (AAT) |
| 300022 | Технический полигон (ограничен оцифрованными в линейном покрытии реками, ручьями, каналами и, помимо этого, может быть ограничен: – береговыми линиями; – техническими линиями, отделяющими полуостров, косу; – рамкой номенклатурного листа) | DNN (PAT) |
| 301110 | Океан, море | DNAS, DNN (PAT) |
| 301120 | Озеро | DNAR, DNN (PAT) |
| 301130 | Водохранилище или другой искусственный водоем | DNAR, DNN (PAT), DNP |
| 301150 | Пруд | DNAR, DNN (PAT) |
| 301175 | Площадь строящегося водохранилища | DNAF |
| 301180 | Площадь разлива крупной реки, озера или участок, затопляемый в период дождей | DNAF |
| 301420 | Отметка глубины | DNPD |
| 301440 | Высота осыхания | DNPD |
| 301610 | Река или ручей | DNAR, DNL, DNN (PAT), DNN (AAT) |
| 301615 | Техническая линия (по водотоку, оцифрованному в площадном покрытии, или проточному водоему) | DNL, DNN (AAT) |
| 301630 | Канал | DNAR, DNL, DNN (PAT), DNN (AAT) |
| 301710 | Отметка уреза воды | DNPD |
| 301720 | Направление течения реки | DNLB |
| 301740 | Направление течения приливное | DNLB |
| 301760 | Указатель характеристик реки, канала | DNLB, DNPB |
| 301770 | Указатель характеристик оврага, промоины | DNLB, DNPB |
| 301780 | Указатель начала судоходства | DNLB, DNPB |
| 301790 | Указатель глубины болота | DNLB, DNPB |
| 301810 | Источник (ключ, родник) | DNP |
| 301820 | Источник оборудованный | DNP |
| 301840 | Гейзер | DNP |
| 301850 | Колодец | DNP |
| 301855 | Колодец главный | DNP |
| 301860 | Артезианский колодец, скважина | DNP |
| 301870 | Колодец с ветряным двигателем | DNP |
| 301880 | Колодец с механическим подъемом воды | DNP |
| 304300 | Морской путь | DNLS |
| 305100 | Остров (на внутреннем водном объекте) | DNAR, DNN (PAT) |
| 305200 | Остров (в океане, море) | DNAS, DNN (PAT) |
| 305300 | Технический полигон DNAR (ограничен береговыми линиями внутренних водных объектов) | DNAR, DNN (PAT) |
| 305400 | Технический полигон DNAS (полуостров или коса, не соединенные с материком в пределах данного номенклатурного листа) | DNAS, DNN (PAT) |
| 306010 | Болото | DNAM |
| 306020 | Солончак | DNAM |
| 400000 | Технический полигон | DSA |
| 401210 | Береговая отмель или мель | DSA |
| 401220 | Береговая отмель | DSA |
| 401230 | Мель | DSA |
| 401240 | Берег опасный | DSL |
| 401250 | Берег осыхающий (приливо-отливная полоса) | DSA, DSL |
| 401270 | Берег обрывистый или скалистый с пляжем | DSL |
| 401280 | Берег обрывистый или скалистый без пляжа | DSL |
| 401440 | Риф подводный | DSA, DSL |
| 401441 | Риф осыхающий | DSA, DSL |
| 401450 | Скала надводная | DSP |
| 401460 | Камень надводный | DSP |
| 401461 | Камень подводный | DSP |
| 401462 | Камень осыхающий | DSP |
| 401470 | Банка | DSP |
| 401490 | Водопад | DSL, DSP |
| 401500 | Порог | DSL, DSP |
| 403110 | Плотина | DSA, DSL, DSP |
| 403120 | Шлюз | DSL, DSP |
| 403130 | Ворота шлюза | DSL, DSP |
| 403150 | Дамба или искусственный вал (двухсторонние) | DSA, DSL |
| 403151 | Дамба или искусственный вал (односторонние) | DSA, DSL |
| 403160 | Набережная | DSL |
| 403170 | Берег с укрепленным откосом | DSL |
| 403330 | Мол или причал | DSA, DSL, DSP |
| 403340 | Пристань с оборудованным причалом | DSP |
| 403350 | Якорная стоянка или пристань без оборудованного причала | DSP |
| 403410 | Водопровод наземный | DSL |
| 403411 | Водопровод подземный | DSL |
| 403420 | Кяриз | DSL |
| 403430 | Акведук | DSL, DSP |
| 403440 | Водораспределительное устройство | DSL, DSP |
| 403470 | Морской канал | DSL |
| 403510 | Маяк | DSP |
| 403520 | Огонь | DSP |
| 403530 | Постоянный знак береговой сигнализации | DSP |
| 403540 | Плавучий маяк, плавучий огонь | DSP |
| 403550 | Светящий буй | DSP |
| 403560 | Водомерный пост | DSP |
| 404110 | Паромная переправа | DSL, DSP |
| 404120 | Морской паром железнодорожный | DSL |
| 404130 | Морской паром автомобильный | DSL |
| 404150 | Перевоз | DSL, DSP |
| 404160 | Брод | DSL, DSP |
| 405000 | Остров | DSP |
| 500000 | Технический полигон | PPA, PPAP, PPAQ |
| 501100 | Крупный город | PPA |
| 501110 | Отдельно расположенная часть крупного города | PPAP |
| 501120 | Квартал крупного города | PPAQ, PPL |
| 501200 | Малый город или поселок городского типа | PPA |
| 501210 | Отдельно расположенная часть малого города или поселка городского типа | PPAP |
| 501220 | Квартал малого города или поселка городского типа | PPAQ, PPL |
| 502100 | Поселок сельского типа | PPA |
| 502110 | Отдельно расположенная часть поселка сельского типа | PPAP |
| 502120 | Квартал поселка сельского типа или поселка, не отнесенного официально к поселкам городского типа | PPAQ, PPL |
| 502200 | Отдельный двор (хутор) | PPA |
| 502300 | Постоянная стоянка юрт, чумов и т. п. | PPA, PPP |
| 503100 | Поселок дачного типа | PPA |
| 503110 | Отдельно расположенная часть поселка дачного типа | PPAP |
| 503120 | Квартал поселка дачного типа | PPAQ, PPL |
| 503200 | Поселок, не отнесенный официально к поселкам городского типа | PPA |
| 503210 | Отдельно расположенная часть поселка, не отнесенного официально к поселкам городского типа | PPAP |
| 504100 | Отдельное строение выдающееся | PPAB, PPL, PPP |
| 504200 | Отдельные двор или строение невыдающиеся | PPAB, PPL, PPP |
| 504300 | Развалины | PPA, PPAP, PPAB, PPL, PPP |
| 505100 | Квартал в населенном пункте | PPAQ |
| 505500 | Район нового строительства | PPAP |
| 505510 | Район нового строительства жилищного | PPAP |
| 505520 | Район нового строительства промышленного | PPAP |
| 601510 | Трубопровод | LML |
| 601520 | Линия электропередачи | LML |
| 601530 | Линия связи | LML |
| 601535 | Кабель связи | LML |
| 601550 | Дюкер на линии нефте- или газопровода | LML |
| 701120 | Железная дорога ширококолейная | RRL |
| 701130 | Железная дорога узкоколейная | RRL |
| 701131 | Полотно разобранной железной дороги | RRL |
| 701140 | Монорельсовая железная дорога | RRL |
| 701160 | Станционный путь | RRL |
| 701170 | Тупик, подъездной путь | RRL |
| 701200 | Линия метрополитена | RRL |
| 701210 | Трамвайная линия | RRL |
| 801310 | Автомагистраль (автострада) | RDL |
| 801320 | Автодорога с усовершенствованным покрытием (усовершенствованное шоссе) | RDL |
| 801330 | Автодорога с покрытием (шоссе) | RDL |
| 801410 | Автодорога без покрытия (улучшенная грунтовая) | RDL |
| 801420 | Грунтовая проселочная дорога | RDL |
| 801430 | Полевая или лесная дорога | RDL |
| 801510 | Караванный путь или вьючная тропа | RDL |
| 801520 | Пешеходная тропа | RDL |
| 801540 | Зимняя дорога | RDL |
| 801550 | Фуникулер | RDL |
| 801570 | Подвесная дорога | RDL |
| 801740 | Труднопроезжий участок дороги | RDL |
| 801760 | Перевал | RDP |
| 801780 | Съезд с автодороги | RDL |
| 804000 | Улица в населенном пункте | RDL |
| 901710 | Участок дороги с большим уклоном | TSLS, TSP |
| 901720 | Участок дороги с малым радиусом поворота | TSLS, TSP |
| 901730 | Фашинный участок дороги, гать, гребля | TSLS |
| 901740 | Труднопроезжий участок дороги | TSLS |
| 901750 | Участок тропы на искусственном карнизе | TSLS |
| 901770 | Транспортная развязка | TSP |
| 902100 | Сооружение при железной дороге | TSP |
| 902110 | Депо | TSP |
| 902120 | Вокзал | TSP |
| 902140 | Станция | TSP |
| 902160 | Остановочный, обгонный пункт | TSP |
| 902170 | Платформа | TSP |
| 902180 | Погрузочно-разгрузочная площадка | TSP |
| 902190 | Разъезд | TSP |
| 902310 | Блокпост | TSP |
| 902320 | Путевой пост | TSP |
| 902430 | Стоянка автотранспорта | TSP |
| 902510 | Мост | TSLB, TSPB |
| 902520 | Мост на общем пролетном основании | TSLB, TSPB |
| 902530 | Мост на разобщенных пролетных основаниях | TSLB, TSPB |
| 902540 | Мост двухъярусный | TSLB, TSPB |
| 902550 | Мост подъемный или разводной | TSLB, TSPB |
| 902560 | Мост наплавной | TSLB, TSPB |
| 902590 | Мост через незначительное препятствие | TSLB, TSPB |
| 902600 | Путепровод | TSLB, TSPB |
| 902610 | Путепровод на общем пролетном основании | TSLB, TSPB |
| 902620 | Путепровод на разобщенных пролетных основаниях | TSLB, TSPB |
| 902630 | Туннель | TSLB, TSPB |
| 902640 | Эстакада | TSLB, TSPB |
| 902700 | Насыпь (двухсторонняя) | TSLS |
| 902701 | Насыпь (односторонняя) | TSLS |
| 902710 | Выемка (двухсторонняя) | TSLS |
| 902711 | Выемка (односторонняя) | TSLS |
| 902720 | Труба | TSLS, TSP |
| 902730 | Галерея | TSLS |
| 902760 | Переходный мостик | TSLS |
| 903100 | Граница смены материала покрытия | TSLS |
| 903200 | Указатель расстояния между населенными пунктами | TSLS |
| 903320 | Зарамочный указатель направления автодороги | TSP |
| 903310 | Указатель количества железнодорожных путей, вида тяги | TSLS, TSP |
| 903330 | Зарамочный указатель направления железной дороги | TSP |
| 903340 | Указатель характеристик или номера дороги | TSLS |
| 1000000 | Территория государства, субъекта РФ, административной единицы 1-го порядка на иностранной территории | POA |
| 1001110 | Граница | POL |
| 1001120 | Пограничный знак | POP |
| 1001200 | Древняя историческая стена | POL |
| 1001300 | Каменная, кирпичная стена, металлическая ограда | POL |
| 1001400 | Легкое ограждение | POL |
| 1100000 | Технический полигон | CLA |
| 1101120 | Карьер | CLA, CLL, CLP |
| 1101130 | Открытая соляная разработка | CLA, CLP |
| 1101140 | Торфоразработка | CLA, CLP |
| 1101160 | Шахта или штольня | CLP |
| 1101170 | Шахта | CLP |
| 1101180 | Штольня | CLP |
| 1101190 | Рудник, прииск, копь | CLA, CLL, CLP |
| 1101200 | Террикон или отвал | CLA, CLL, CLP |
| 1101240 | Скважина | CLP |
| 1101250 | Шурфы | CLP |
| 1101252 | Нефтяной или газовый промысел | CLP |
| 1101260 | Промышленное предприятие | CLA, CLL, CLP |
| 1101270 | Промышленное предприятие с трубами | CLP |
| 1101280 | Промышленное предприятие без труб | CLP |
| 1101290 | Электростанция | CLA, CLP |
| 1101295 | Гидроэлектростанция | CLA, CLL, CLP |
| 1101310 | Водяная мельница или лесопильня | CLP |
| 1101320 | Ветряные мельница или двигатель | CLP |
| 1101410 | Склад | CLA, CLL, CLP |
| 1101420 | Заправочная станция, бензоколонка | CLP |
| 1101430 | Склад горючего или газгольдер | CLA, CLP |
| 1101610 | Капитальное сооружение башенного типа | CLP |
| 1101620 | Заводская, фабричная труба | CLP |
| 1101630 | Вышка легкого типа | CLP |
| 1101640 | Ветряной двигатель | CLP |
| 1101650 | Станция обслуживания трубопровода | CLA, CLP |
| 1101660 | Электрическая подстанция | CLA, CLP |
| 1101680 | Отстойник | CLA, CLP |
| 1102000 | Сельскохозяйственный объект | CLA, CLL, CLP |
| 1102200 | Дом лесника, лесничество | CLL, CLP |
| 1102400 | Пасека | CLL, CLP |
| 1103120 | Аэродром | CLA, CLP |
| 1103130 | Взлетно-посадочная полоса | CLA, CLL |
| 1103140 | Посадочная площадка на суше | CLP |
| 1103170 | Специальная площадка для стоянки самолетов | CLA |
| 1103180 | Гидроаэродром | CLP |
| 1103190 | Посадочная площадка на воде | CLP |
| 1103200 | Участок дороги, оборудованный для взлета и посадки самолетов | CLP |
| 1103310 | Военная база, объект | CLP |
| 1103320 | Крепость, форт, укрепление | CLP |
| 1103330 | Морской порт, гавань | CLP |
| 1103500 | Радиостанция или телевизионный центр | CLP |
| 1103510 | Радиостанция | CLP |
| 1103520 | Телевизионный центр | CLP |
| 1103530 | Телевизионная башня | CLP |
| 1103540 | Мачта (радио, телевизионная) | CLP |
| 1103550 | Метеорологическая станция | CLA, CLP |
| 1103610 | Монастырь | CLA, CLL, CLP |
| 1103620 | Церковь, костел, кирха | CLP |
| 1103630 | Мечеть | CLP |
| 1103640 | Буддийский храм, пагода | CLP |
| 1103650 | Часовня | CLP |
| 1103710 | Кладбище | CLA, CLP |
| 1103720 | Кладбище с густой древесной растительностью | CLA, CLP |
| 1103750 | Памятник, монумент, братская могила | CLP |
| 1103760 | Мазар, субурган, обо | CLP |
| 1103770 | Скотомогильник | CLP |
| 1103900 | Спортивное сооружение | CLA, CLL, CLP |
| 1104000 | Социально-культурный объект | CLA, CLL, CLP |
| 1105100 | Шахтный ствол на туннеле | CLP |
| 1200000 | Технический полигон | LCA |
| 1203110 | Каменистая поверхность | LCA, LCP |
| 1203120 | Каменистая россыпь, щебеночная поверхность | LCA, LCP |
| 1203230 | Полигональная поверхность | LCA, LCP |
| 1203240 | Поверхность с буграми | LCA, LCP |
| 1203250 | Кочковатая поверхность | LCA, LCP |
| 1203260 | Галечниковая, гравийная поверхность | LCA, LCP |
| 1203270 | Такыр | LCA, LCP |
| 1203310 | Песок барханный | LCA |
| 1203320 | Песок грядовый, дюнный | LCA |
| 1203330 | Песок бугристый | LCA |
| 1203340 | Песок лунковый, ячеистый | LCA |
| 1203350 | Песок ровный | LCA |
| 1300000 | Технический полигон | LSA |
| 1302110 | Ледник или наземный ледниковый покров | LSA |
| 1302120 | Фирновое поле | LSA |
| 1302130 | Ледниковая трещина | LSL |
| 1302150 | Ледяной обрыв (барьер) или выход ископаемого льда | LSA, LSL |
| 1302160 | Морена | LSA, LSL |
| 1302220 | Овраг | LSA, LSL |
| 1302230 | Промоина | LSA, LSL |
| 1302250 | Сухое русло | LSA, LSL |
| 1302260 | Котловина высохшего озера | LSA |
| 1302270 | Вал береговой, исторический | LSL |
| 1302290 | Карстовая или термокарстовая воронка | LSP |
| 1302300 | Район распространения карста | LSA |
| 1302310 | Яма | LSA, LSP |
| 1302320 | Оползень | LSA, LSL |
| 1302410 | Скала-останец | LSP |
| 1302420 | Дайка | LSL |
| 1302510 | Скала, скалистый обрыв | LSA |
| 1302530 | Кратер грязевого вулкана | LSP |
| 1302540 | Кратер обычного вулкана | LSP |
| 1302560 | Лавовый поток | LSA |
| 1302710 | Наледь | LSA, LSL |
| 1302720 | Курган или бугор | LSA, LSP |
| 1302730 | Курган | LSA, LSP |
| 1302740 | Бугор | LSA, LSP |
| 1302810 | Каменная река | LSL |
| 1302830 | Отдельно лежащий камень | LSP |
| 1302840 | Осыпь | LSA, LSL |
| 1302850 | Обрыв | LSL |
| 1302860 | Вход в пещеру, грот | LSP |
| 1302870 | Задернованный уступ | LSL |
| 1400000 | Технический полигон | VGA |
| 1401140 | Лес густой высокий | VGA, VGL, VGP |
| 1401150 | Лес густой низкорослый (карликовый) | VGA |
| 1401170 | Лес редкий высокий | VGA, VGP |
| 1401180 | Лес редкий низкорослый | VGA, VGP |
| 1401200 | Бурелом | VGA, VGP |
| 1401210 | Горелый или сухостойный лес | VGA, VGP |
| 1401220 | Вырубленный лес | VGA, VGP |
| 1401230 | Поросль леса | VGA |
| 1401240 | Стланик | VGA, VGP |
| 1401270 | Плантация древесных технических культур | VGA |
| 1401280 | Фруктовый или цитрусовый сад | VGA |
| 1401300 | Древесная растительность вдоль реки, дороги (двухсторонняя) | VGL |
| 1401301 | Древесная растительность вдоль реки, дороги (односторонняя) | VGL |
| 1401320 | Отдельное дерево – ориентир | VGP |
| 1401330 | Отдельное дерево – не ориентир | VGP |
| 1401340 | Отдельная пальма | VGP |
| 1401370 | Отдельная роща – ориентир | VGP |
| 1401380 | Пальмовая роща | VGA, VGP |
| 1401430 | Кустарник колючий | VGA, VGP |
| 1401440 | Кустарник обычный | VGA, VGL, VGP |
| 1401450 | Бамбук | VGA, VGP |
| 1401460 | Мангровые заросли | VGA, VGP |
| 1401470 | Саксаул | VGA, VGP |
| 1401490 | Плантация кустарниковых технических культур | VGA |
| 1401500 | Виноградник | VGA, VGP |
| 1401510 | Ягодный сад | VGA |
| 1401520 | Кустарниковая растительность вдоль реки, дороги (двухсторонняя) | VGL |
| 1401521 | Кустарниковая растительность вдоль реки, дороги (односторонняя) | VGL |
| 1401620 | Камышовая и тростниковая растительность | VGA, VGP |
| 1401630 | Травянистая растительность высокотравная | VGA, VGP |
| 1401650 | Травянистая растительность луговая | VGA, VGP |
| 1401660 | Травянистая растительность степная | VGA, VGP |
| 1401680 | Плантация травянистых технических культур | VGA, VGP |
| 1401690 | Рисовое поле | VGA, VGP |
| 1401810 | Полукустарники | VGA, VGP |
| 1401900 | Моховая и лишайниковая растительность | VGA, VGP |
| 1402010 | Просека | VGL |
| 1407000 | Указатель характеристик леса | VGP |

# Text boxes

Утверждаю:

Генеральный директор ФГУНПП «Росгеолфонд»

А.К.Климов

«___»  ____________2008 г.