МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (Роснедра)

Федеральное государственное унитарное научно-производственное  предприятие «Российский федеральный геологический фонд»

(ФГУНПП «Росгеолфонд»)

Классификатор объектов

цифровой топографической основы

карт геологического содержания масштаба 1:1000000

Москва

2007

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1. Требования к содержанию ЦТО масштаба 1:1 000 000 | 5 |
| 1.1. Общие требования | 5 |
| 1.2. Требования к форматам и проекциям | 5 |
| 2. Общая схема распределения объектов ЦТО по слоям и покрытиям | 7 |
| 3. Описание атрибутивной таблицы покрытия | 8 |
| 4. Структура и значения полей атрибутивных таблиц покрытий | 9 |
| Покрытие FRAME (Рамка номенклатурного листа) | 9 |
| Покрытие ANNO (Аннотации) | 9 |
| Слой 1. HY (Отметки высот) | 9 |
| Покрытие HYP (Отметки высот) | 9 |
| Слой 2. PH (Рельеф) | 9 |
| Покрытие PHLR (Горизонтали) | 9 |
| Покрытие PHLB (Изобаты) | 10 |
| Слой 3. DN (Гидрография) | 10 |
| Покрытие DNAS (Океаны, моря) | 10 |
| Покрытие DNAR (Озера, водохранилища, крупные реки) | 10 |
| Покрытие DNAF (Разливы, зоны затопления) | 11 |
| Покрытие DNAM (Болота, солончаки) | 11 |
| Покрытие DNL (Реки, каналы) | 12 |
| Покрытие DNLB (Характеристики гидрографии – линейное покрытие) | 13 |
| Покрытие DNLS (Морские пути) | 13 |
| Покрытие DNN (Гидрография – сводное сетевое покрытие) | 13 |
| Покрытие DNP (Гидрография – точечное покрытие) | 15 |
| Покрытие DNPB (Характеристики гидрографии – точечное покрытие) | 16 |
| Покрытие DNPD (Отметки глубин, урезов воды) | 16 |
| Слой 4. DS (Гидрография дополнительная) | 16 |
| Покрытие DSA (Гидрография дополнительная – площадное покрытие) | 16 |
| Покрытие DSL (Гидрография дополнительная – линейное покрытие) | 17 |
| Покрытие DSP (Гидрография дополнительная – точечное покрытие) | 17 |
| Слой 5. PP (Населенные пункты) | 18 |
| Покрытие PPA (Контуры населенных пунктов) | 18 |
| Покрытие PPAQ (Кварталы населенных пунктов) | 19 |
| Покрытие PPP (Населенные пункты, стоянки юрт, чумов, отдельные строения) | 19 |
| Слой 6. LM (Коммуникации) | 20 |
| Покрытие LML (Коммуникации) | 20 |
| Слой 7. RR (Железные дороги) | 20 |
| Покрытие RRL (Железные дороги) | 20 |
| Слой 8. RD (Дороги, улицы; перевалы) | 21 |
| Покрытие RDL (Дороги, улицы) | 21 |
| Покрытие RDP (Перевалы) | 21 |
| Слой 9. TS (Транспортные сооружения, указатели номеров и направлений дорог) | 22 |
| Покрытие TSLB (Мосты, путепроводы, туннели – линейное покрытие) | 22 |
| Покрытие TSLS (Насыпи, выемки, указатели номеров автомобильных дорог) | 22 |
| Покрытие TSP (Станции, разъезды, зарамочные указатели направлений дорог) | 22 |
| Покрытие TSPB (Мосты, путепроводы, туннели – точечное покрытие) | 23 |
| Слой 10. PO (Границы) | 23 |
| Покрытие POA (Политико-административное деление) | 23 |
| Покрытие POL (Границы) | 23 |
| Слой 11. CL (Пром., с/х и соц.-культ. объекты) | 24 |
| Покрытие CLA (Пром., с/х и соц.-культ. объекты – площадное покрытие) | 24 |
| Покрытие CLL (Пром., с/х и соц.-культ. объекты – линейное покрытие) | 24 |
| Покрытие CLP (Пром., с/х и соц.-культ. объекты – точечное покрытие) | 25 |
| Слой 12. LC (Грунты) | 26 |
| Покрытие LCA (Грунты – площадное покрытие) | 26 |
| Покрытие LCP (Грунты – точечное покрытие) | 26 |
| Слой 13. LS (Элементы рельефа) | 26 |
| Покрытие LSA (Элементы рельефа – площадное покрытие) | 26 |
| Покрытие LSL (Элементы рельефа – линейное покрытие) | 27 |
| Покрытие LSP (Элементы рельефа – точечное покрытие) | 27 |
| Слой 14. VG (Растительный покров) | 28 |
| Покрытие VGA (Растительный покров – площадное покрытие) | 28 |
| Покрытие VGL (Просеки, полосы леса) | 28 |
| Покрытие VGP (Растительный покров – точечное покрытие) | 29 |
| Использованные источники информации | 30 |
| Приложение 1. Пример паспорта | 31 |
| Приложение 2. Сводный перечень кодов | 33 |

# Введение

Цифровые модели (ЦМ) топографической основы карт геологического содержания масштаба 1:1 000 000 на территорию Российской Федерации (далее ЦТО м-ба 1:1 000 000) создавались в полистном исполнении в 1999-2000 гг. Работы проводились в Главном научно-исследовательском и информационно-вычислительном центре (ГлавНИВЦ) Министерства природных ресурсов РФ в рамках работ по созданию Государственного банка цифровой геологической информации и информации о недропользовании в России (ГБЦГИ).

ЦТО масштаба 1:1 000 000 создавалась в соответствии с разработанным к  тому моменту в ГлавНИВЦ МПР России документом «Временные требования к представлению цифровых моделей топографической основы карт геологического содержания в Государственный банк цифровой геологической информации и информации о недропользовании в России. – М: ГлавНИВЦ, 2001.» ([10]).

В нем  содержались следующие основные разделы:

- «Представление цифровой топографической карты», где описаны требования к представлению цифровой топографической карты на физическом уровне, как организованной структуры файлов в каталогах («покрытиях» в терминологии ARC/INFO) и к логическому представлению карты, как набору тематических слоев и входящих в них покрытий. Изложены также соглашения по использованию имен слоев, покрытий и полей атрибутивных таблиц покрытий.

- «Требования к оцифровке объектов», включающие векторное представление объектов покрытий разного типа локализации, требования к оцифровке объектов и топологическим отношениям между ними.

- «Требования и показатели оценки качества ЦМТК», где рассмотрен порядок оценки качества создаваемых цифровых моделей. При этом основным объектом представления и контроля ЦМТК является стандартный номенклатурный лист (НЛ) принятой в России государственной разграфки топографических и тематических карт.

В качестве важнейшего приложения, занимающего основную часть издания, был представлен “Классификатор объектов цифровой модели топографической карты” (Приложение 1), где изложены требования к классификации и кодированию объектов карт масштабов 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000, а также даны описания, состав и реквизиты атрибутивных полей покрытий.

Все последующие годы (по 2006 г.) этот документ использовался для создания и обновления ЦТО масштаба 1:200 000. Естественно, за эти годы некоторые положения документа претерпели ряд изменений, которые необходимо внести в новую редакцию. Особенно это касается основного раздела документа [10] – Классификатора объектов ЦМ.

Поскольку с 2006 года в ФГУНПП «Росгеолфонд» начались работы по обновлению и актуализации ЦТО м-ба 1:1 000 000, это потребовало срочного внесения изменений и утверждения на уровне предприятия как минимум одного из разделов существующих «Временных требований …» – Классификатора объектов ЦТО м-ба 1:1 000 000.

Поэтому настоящий документ  представляет собой логичное дополнение к изданному в 2001 г. документу [10] по одному из масштабов. Он будет использоваться в период проведения работ по обновлению и актуализации ЦТО масштаба 1:1000000, которые ведет ФГУНПП «Росгеолфонд».

Следующим этапом по разработке нормативно-справочной документации для проведения работ по созданию и ведению банка ЦТО карт геологического содержания масштабного ряда 1:200 000 – 1:1 000 000 в составе ГБЦГИ должна быть доработка изданных в 2001 г. «Временных требований …» с использованием опыта проведения работ по актуализации ЦТО масштаба 1:1 000 000 и  распространение его на масштабы 1:500 000 и 1:200 000.

# 1. Требования к содержанию ЦТО масштаба 1:1 000 000

Наполнение ЦМ пространственными объектами и их характеристиками соответствует требованиям, предъявляемым к топографической основе тематических природоресурсных карт, предназначенных, в первую очередь, для использования в  геологической, лесной, водной, экологической и др. службах отрасли.

## 1.1. Общие требования.

Основные технические требования к ЦТО были разработаны в соответствии с планом деятельности Технического комитета ТК 421 “Геологическое изучение недр” на 2000 – 2001 гг. и в дальнейшем уточнялись по мере выполнения работ. Настоящий документ содержит основные требования к составу слоев, структурам атрибутивных таблиц и перечню объектов.

Исходными данными для ЦТО масштаба 1:1 000 000 являются  картографические материалы, издаваемые предприятиями Роскартографии и Топографической Службы ВС РФ. Все структуры ЦМ создаются по унифицированным, согласованным для всего масштабного ряда, требованиям. Разделение объектов ЦМ на слои/покрытия, кодировка объектов,  правила цифрового описания, структура атрибутивных таблиц, а также соглашения по именам слоев/покрытий и полям атрибутивных таблиц разработаны на основе отечественных и зарубежных стандартов и рекомендаций.

Размеры и номенклатурное обозначение листов ЦМ масштаба 1:1 000 000 соответствуют принятым в отечественной картографии требованиям (разграфка 1942 г.).

| Размер по широте | Размер по долготе | Обозначение номенклатурного листа (и каталога с ЦМ) |
| --- | --- | --- |
| 4 градуса | 6 градусов 12 градусов (сдвоенные*) 24 градуса (счетверенные**) | N-36 (N36) R-39,40 (R39) T-41,42,43,44 (T41) |

* – сдвоенные листы в широтном поясе 60 – 76 градусов

** – счетверенные листы в широтном поясе 76 – 84 градуса

## 1.2. Требования к форматам и проекциям.

1.2.1. ЦМ создаются на территории в рамках отдельных номенклатурных листов (н/л) в виде набора отдельных слоев (покрытий) векторных данных в проекции исходного картографического материала (тиражного оттиска). Формат цифровой модели - ArcInfo WorkStation (версии 7.*-9.*). Сдвоенные и счетверенные листы оцифровываются как один лист (одна ЦМ). В дальнейшем они могут «нарезаться» на разные ЦМ рамками отдельных несдвоенных (несчетверенных) н/л, напр. R-40.

1.2.2. Оцифровывается территория всей площади н/л, включая территории сопредельных государств.

1.2.3. ЦМ, оцифрованные с каждого тиражного оттиска, хранятся в соответствующей проекции. Как правило, это равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция  Гаусса-Крюгера (эллипсоид Красовского). Параметры проекции: масштабный коэффициент = 1, условное смещение на восток = 500 000 м, условное смещение на север = 0. За средний меридиан принимается меридиан, проходящий посредине соответствующего номенклатурного листа. Напр., для листа N-37 (западная и восточная рамки имеют долготу, соответственно, 36˚00′00″ в.д. и 42˚00′00″ в.д.) долгота среднего меридиана составляет 39˚00′00″ в.д. За средний меридиан сдвоенных (счетверенных) н/л принимается меридиан, проходящий посредине соответствующего сдвоенного (счетверенного) н/л. Напр., для листа P-37,38 (западная и восточная рамки имеют долготу, соответственно, 36˚00′00″ в.д. и 48˚00′00″ в.д.) долгота среднего меридиана составляет 42˚00′00″ в.д.

Некоторые ЦМ имеют видоизмененную поликоническую проекцию.

1.2.4. ЦМ каждого оцифрованного тиражного оттиска (в соответствующей проекции) сопровождается цифровым растровым изображением в формате TIFF с разрешением не менее 300 точек на дюйм, с файлом географической привязки (напр. N47.TIF и N47.TFW).

1.2.5. ЦМ каждого оцифрованного тиражного оттиска сопровождается текстовым файлом паспорта (*.DOC), в который записывается информация о параметрах номенклатурного листа: код номенклатуры, геодезические (географические) и прямоугольные координаты углов рамки, год издания и т.д. Пример паспорта приведен в Приложении 1.

1.2.6. ЦМ отдельных номенклатурных листов также могут быть пересчитаны в  географическую систему координат (эллипсоид Красовского, десятичные градусы).

1.2.7. В дальнейшем ЦМ отдельных номенклатурных листов, представленные в географической системе координат, могут послойно сшиваться в пределах единых географических пространств – субъектов федерации или других регионов.

# 2. Общая схема распределения объектов ЦТО по слоям и покрытиям

| Номер слоя | Имя слоя, покрытия | Краткое описание слоя, покрытия |
| --- | --- | --- |
|  | FRAME | Рамка номенклатурного листа |
|  | ANNO | Аннотации (покрытие необязательное – справочное) |
| 1. | HY | Отметки высот |
|  | HYP | Отметки высот |
| 2. | PH | Рельеф |
|  | PHLR | Горизонтали |
|  | PHLB | Изобаты |
| 3. | DN | Гидрография |
|  | DNAS | Океаны, моря |
|  | DNAR | Озера, водохранилища, крупные реки |
|  | DNAF | Разливы, зоны затопления |
|  | DNAM | Болота, солончаки |
|  | DNL | Реки, каналы |
|  | DNLB | Характеристики гидрографии – линейное покрытие |
|  | DNLS | Морские пути |
|  | DNN | Гидрография – сводное сетевое покрытие |
|  | DNP | Гидрография – точечное покрытие |
|  | DNPB | Характеристики гидрографии – точечное покрытие |
|  | DNPD | Отметки глубин, урезов воды |
| 4. | DS | Гидрография дополнительная |
|  | DSA | Гидрография дополнительная – площадное покрытие |
|  | DSL | Гидрография дополнительная – линейное покрытие |
|  | DSP | Гидрография дополнительная – точечное покрытие |
| 5. | PP | Населенные пункты |
|  | PPA | Контуры населенных пунктов |
|  | PPAQ | Кварталы населенных пунктов |
|  | PPP | Населенные пункты, стоянки юрт, чумов, отдельные строения |
| 6. | LM | Коммуникации |
|  | LML | Коммуникации |
| 7. | RR | Железные дороги |
|  | RRL | Железные дороги |
| 8. | RD | Дороги, улицы; перевалы |
|  | RDL | Дороги, улицы |
|  | RDP | Перевалы |
| 9. | TS | Транспортные сооружения, указатели номеров и направлений дорог |
|  | TSLB | Мосты, путепроводы, туннели – линейное покрытие |
|  | TSLS | Насыпи, выемки, указатели номеров автомобильных дорог |
|  | TSP | Станции, разъезды, зарамочные указатели направлений дорог |
|  | TSPB | Мосты, путепроводы, туннели – точечное покрытие |
| 10. | PO | Границы |
|  | POA | Политико-административное деление |
|  | POL | Границы |
| 11. | CL | Пром., с/х и соц.-культ. объекты |
|  | CLA | Пром., с/х и соц.-культ. объекты – площадное покрытие |
|  | CLL | Пром., с/х и соц.-культ. объекты – линейное покрытие |
|  | CLP | Пром., с/х и соц.-культ. объекты – точечное покрытие |
| 12. | LC | Грунты |
|  | LCA | Грунты – площадное покрытие |
|  | LCP | Грунты – точечное покрытие |
| 13. | LS | Элементы рельефа |
|  | LSA | Элементы рельефа – площадное покрытие |
|  | LSL | Элементы рельефа – линейное покрытие |
|  | LSP | Элементы рельефа – точечное покрытие |
| 14. | VG | Растительный покров |
|  | VGA | Растительный покров – площадное покрытие |
|  | VGL | Просеки, полосы леса |
|  | VGP | Растительный покров – точечное покрытие |

# 3. Описание атрибутивной таблицы покрытия

Для каждого покрытия приведена следующая информация:

- Имя, класс покрытия (геометрический тип объектов) и структура атрибутивной таблицы.

- Имена, реквизиты и описания полей атрибутивной таблицы.

К реквизитам (атрибутам поля) относятся тип поля (N – числовое, C - символьное) и длина поля в символах в формате A.D, где A – длина всего поля, D – длина дробной части.

Знак плюс (+) перед именем поля указывает на то, что оно заполняется в обязательном порядке.

Знак минус (–) перед именем поля указывает на то, что оно не заполняется (для покрытий ЦМ данного масштаба), т.е. все его значения остаются пустыми (для числовых полей – равными 0). Такие поля оставлены для согласования со структурой атрибутивных таблиц покрытий ЦМ масштаба 1:200 000.

Отсутствие знака плюс или минус перед именем поля указывает на то, что его заполнение не является обязательным.

0 в полях, содержащих числовые значения величин, обозначает 0 данной величины или указывает на отсутствие данных («Нет данных»).

Атрибутивная таблица каждого покрытия заканчивается контрольным полем CONT, которое может быть использовано при работе с соответствующим покрытием (в режимах редактирования или анализа).

- Таблица значений полей покрытия.

В таблице указаны коды и соответствующие им названия, а также характеристики объектов ЦМ.

Последняя колонка содержит номер условного знака по таблицам из [6]. Некоторые условные знаки, фактически встречающиеся на картах масштаба 1:1 000 000, в указанном источнике отсутствуют. Они заимствованы из [7] (1:200 000, 1:500 000). Их номера приведены в круглых скобках курсивом.

В ряде случаев двум или более кодам может соответствовать один номер условного знака. Но при этом один из таких кодов соответствует обобщающему понятию. Коды, соответствующие более конкретному понятию, применяются, когда на тиражном оттиске помимо собственно условного знака присутствует и пояснительная подпись к нему. Напр., если на тиражном оттиске объект, обозначенный условным знаком № 58 «Водопады и пороги», имеет подпись «вдп.», он будет иметь код DSP_CODE = 401490 (Водопад); если он имеет подпись «пор.», то будет с кодом DSP_CODE = 401500 (Порог). Однако, если объект, обозначенный указанным знаком, не будет иметь на тиражном оттиске никакой пояснительной подписи, ему будет присвоен обобщающий код DSP_CODE = 401480 (Водопад или порог).

# 4. Структура и значения полей атрибутивных таблиц покрытий

Имя покрытия: FRAME (Рамка номенклатурного листа)

###### Класс покрытия: Полигоны.

# Атрибутивная таблица содержит только стандартные поля ArcInfo.

### Имя покрытия: ANNO (Аннотации; покрытие необязательное – справочное)

Атрибутивная таблица содержит в стандартных полях ArcInfo подписи объектов.

##### Слой 1. HY (Отметки высот)

### Имя покрытия: HYP (Отметки высот)

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + HYP_CODE | N,8 | Код объекта |
| HYP_ABS | N,8.1 | Абсолютная высота [метры] |
| HYP_OR | N,2 | Степень высотного господства |
| – HYP_PLACE | N,2 | Характер расположения |
| HYP_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

#### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| HYP_CODE | 101100 | Астрономический пункт | (19) |
|  | 102000 | Отметка высоты | 85, 86.1 |
| HYP_OR | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Главная высота | 85.2 |
|  | 2 | Прочая высота | 85.1 |

##### Слой 2. PH (Рельеф)

Имя покрытия: PHLR (Горизонтали)

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + PHLR_CODE | N,8 | Код объекта |
| + PHLR_ABS | N,8.1 | Абсолютная высота [метры] |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

#### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| PHLR_CODE | 201100 | Горизонталь основная утолщенная | (163.1) |
|  | 201101 | Горизонталь основная утолщенная по леднику, фирн. полю | (176.1, 176.2) |
|  | 201102 | Горизонталь основная утолщенная по площадной реке |  |
|  | 201200 | Горизонталь основная | 84.1 |
|  | 201201 | Горизонталь основная по леднику, фирн. полю | 95 |
|  | 201202 | Горизонталь основная по площадной реке |  |
|  | 201300 | Горизонталь дополнительная (полугоризонталь) | 84.2 |
|  | 201301 | Горизонталь дополнительная по леднику, фирн. полю |  |
|  | 201302 | Горизонталь дополнительная по площадной реке |  |

Имя покрытия: PHLB (Изобаты)

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + PHLB_CODE | N,8 | Код объекта |
| + PHLB_DEP | N,8.1 | Глубина [метры] |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

#### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| PHLB_CODE | 205100 | Изобата | 82 |

##### Слой 3. DN (Гидрография)

Имя покрытия: DNAS (Океаны, моря)

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNAS_CODE | N,8 | Код объекта |
| – DNAS_ABS | N,8.1 | Абсолютная высота уреза воды [метры] |
| DNAS_SH | N,2 | Характер береговой линии |
| DNAS_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

#### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNAS_CODE | 301110 | Океан, море | 51 |
|  | 305200 | Остров (в океане, море) |  |
|  | 305400 | Ограниченный рамкой участок суши при отсутствии информации о том, является ли он островом |  |
| DNAS_SH | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Постоянная и определенная | 51.1 |
|  | 2 | Непостоянная и неопределенная | 51.2 |

Имя покрытия: DNAR (Озера, водохранилища, крупные реки)

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNAR_CODE | N,8 | Код объекта |
| DNAR_ABS | N,8.1 | Абсолютная высота уреза воды [метры] |
| DNAR_WID | N,3 | Ширина по шкале |
| – DNAR_STAT | N,3 | Состояние объекта |
| DNAR_SH | N,2 | Характер береговой линии |
| DNAR_WT | N,3 | Качественные особенности воды |
| DNAR_SHIP | N,2 | Признак судоходства |
| DNAR_CHR | N,3 | Характер расположения объекта |
| DNAR_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

#### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNAR_CODE | 301120 | Озеро | 54 |
|  | 301130 | Водохранилище или другой искусственный водоем | 51 |
|  | 301150 | Пруд | 51 |
|  | 301610 | Река | 55.1 |
|  | 305100 | Остров (на озере, водохранилище, реке) |  |
|  | 305300 | Технический полигон, образованный береговыми линиями озер, водохранилищ (других искусственных водоемов), рек, оцифрованных в покрытии DNAR |  |
| DNAR_WID | 0 | Нет данных |  |
| (для рек) | 27 | 300 м и более | 55.1 |
| DNAR_SH | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Постоянная и определенная | 51.1, 54.1, 55.1 |
|  | 2 | Непостоянная и неопределенная | 51.2, 54.2, 56.1 |
| DNAR_WT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Пресная |  |
|  | 2 | Соленая |  |
|  | 3 | Горько-соленая |  |
| DNAR_SHIP | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Судоходн. | 138 |
|  | 2 | Несудоходн. | 139 |
| DNAR_CHR | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Наземн. |  |

Имя покрытия: DNAF (Разливы, зоны затопления)

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNAF_CODE | N,8 | Код объекта |
| DNAF_ACS | C,3 | Период затопления |
| DNAF_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNAF_CODE | 300000 | Технический полигон |  |
|  | 301175 | Площадь строящегося водохранилища | 61 |
|  | 301180 | Площадь разлива крупной реки, озера или участок, затопляемый в период дождей | 60 |

Имя покрытия: DNAM (Болота, солончаки)

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNAM_CODE | N,8 | Код объекта |
| – DNAM_STAR | N,2 | Проходимость |
| – DNAM_DEP | N,4.1 | Глубина [метры] |
| – DNAM_VEG | N,1 | Тип растительности |
| DNAM_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNAM_CODE | 300000 | Технический полигон |  |
|  | 306010 | Болото | 104.1 |
|  | 306020 | Солончак | 104.2 |

Имя покрытия: DNL (Реки, каналы)

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNL_CODE | N,8 | Код объекта |
| DNL_WID | N,3 | Ширина по шкале |
| DNL_STAT | N,3 | Состояние объекта (для каналов) |
| DNL_SH | N,2 | Характер береговой линии |
| DNL_WT | N,3 | Качественные особенности воды |
| DNL_SHIP | N,2 | Признак судоходства |
| DNL_CHR | N,3 | Характер расположения объекта |
| DNL_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

#### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNL_CODE | 301610 | Река | 55, 56 |
|  | 301615 | Техническая линия, используемая для связности линейных объектов гидрографии |  |
|  | 301630 | Канал | 62 – 65, 67 |
| DNL_WID | 0 | Нет данных |  |
|  | 15 | Менее 20 м (для каналов) | 62.2, 63.2, 64.2 |
|  | 16 | 20 м и более (для каналов) | 62.1, 63.1, 64.1 |
|  | 26 | Менее 300 м (для рек) | 55.2 |
|  | 27 | 300 м и более (для рек) | 55.1 |
| DNL_STAT | 0 | Нет данных |  |
| (для каналов) | 1 | Действующ. |  |
|  | 2 | Строящ. | 64, 65 |
|  | 4 | Недействующ. |  |
| DNL_SH | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Постоянная и определенная | 55, 62, 63 |
|  | 2 | Непостоянная и неопределенная | 56.1 |
|  | 3 | Подземная и пропадающая | 56.2, 67 |
| DNL_WT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Пресная |  |
|  | 2 | Соленая |  |
|  | 3 | Горько-соленая |  |
| DNL_SHIP | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Судоходн. | 138 |
|  | 2 | Несудоходн. | 139 |
| DNL_CHR | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Наземн. | 55, 56.1, 62, 63 |
|  | 2 | Подземн. | 56.2, 67 |

Имя покрытия: DNLB (Характеристики гидрографии – линейное покрытие)

Класс покрытия: Линии

Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNLB_CODE | N,8 | Код объекта |
| – DNLB_HV | N,8.1 | Высота, глубина [метры] |
| DNLB_WIDR | N,7.1 | Ширина [метры] |
| – DNLB_SPD | N,6.1 | Скорость течения [метры в секунду] |
| – DNLB_GR | N,2 | Характер грунта |
| – DNLB_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

#### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNLB_CODE | 301720 | Направление течения | 58 |
|  | 301760 | Характеристика (ширина) реки, канала | 55 |
|  | 301780 | Указатель начала судоходства | 57 |

Имя покрытия: DNLS (Морские пути)

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNLS_CODE | N,8 | Код объекта |
| DNLS_DST | N,11 | Расстояние [километры] |
| DNLS_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

#### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNLS_CODE | 304300 | Морской путь | 70 |

Имя покрытия: DNN (Гидрография – сводное сетевое покрытие из DNAS, DNAR, DNL)

###### Класс покрытия: Полигоны и линии

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNN_CODE | N,8 | Код объекта |
| DNN_ABS | N,8.1 | Абсолютная высота уреза воды [метры] |
| DNN_WID | N,3 | Ширина по шкале |
| – DNN_STAT | N,3 | Состояние объекта |
| DNN_SH | N,2 | Характер береговой линии |
| DNN_WT | N,3 | Качественные особенности воды |
| DNN_SHIP | N,2 | Признак судоходства |
| DNN_CHR | N,3 | Характер расположения объекта |
| DNN_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

#### Таблица значений полей (для PAT)

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNN_CODE | 300022 | Технический полигон, образованный реками, каналами, оцифрованными в покрытии DNL, а также береговыми линиями |  |
|  | 301110 | Океан, море | 51 |
|  | 301120 | Озеро | 51 |
|  | 301130 | Водохранилище или другой искусственный водоем | 51 |
|  | 301150 | Пруд | 51 |
|  | 301610 | Река | 55.1 |
|  | 305100 | Остров (на озере, водохранилище, реке) |  |
|  | 305200 | Остров (в океане, море) |  |
|  | 305300 | Технический полигон, образованный береговыми линиями озер, водохранилищ (других искусственных водоемов), рек, оцифрованных в покрытии DNAR |  |
|  | 305400 | Ограниченный рамкой участок суши при отсутствии информации о том, является ли он островом |  |
| DNN_WID | 0 | Нет данных |  |
| (для рек) | 27 | 300 м и более | 55.1 |
| DNN_SH | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Постоянная и определенная | 51.1, 54.1, 55.1 |
|  | 2 | Непостоянная и неопределенная | 51.2, 54.2, 56.1 |
| DNN_WT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Пресная |  |
|  | 2 | Соленая |  |
|  | 3 | Горько-соленая |  |
| DNN_SHIP | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Судоходн. | 138 |
|  | 2 | Несудоходн. | 139 |
| DNN_CHR | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Наземн. |  |

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNN_CODE | N,8 | Код объекта |
| DNN_WID | N,3 | Ширина по шкале |
| DNN_STAT | N,3 | Состояние объекта |
| DNN_SH | N,2 | Характер береговой линии |
| DNN_WT | N,3 | Качественные особенности воды |
| DNN_SHIP | N,2 | Признак судоходства |
| DNN_CHR | N,3 | Характер расположения объекта |
| DNN_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

#### Таблица значений полей (для AAT)

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNN_CODE | 98 | Участок рамки, ограничивающий объект покрытия DNAR |  |
|  | 99 | Участок рамки, ограничивающий объект покрытия DNAS |  |
|  | 300010 | Береговая линия моря, океана | 51 |
|  | 300011 | Береговая линия озера, водохранилища (другого искусственного водоема), реки | 51 |
|  | 300012 | Техническая линия, отделяющая полуостров, косу |  |
|  | 300013 | Техническая линия, разделяющая объекты покрытия DNAR (река – озеро; озеро – залив озера; остров в озере – полуостров этого острова и т. п.) |  |
|  | 300014 | Техническая линия, разделяющая объекты покрытия DNAS (океан – пролив; море – залив; остров в море – полуостров этого острова и т. п.) |  |
|  | 300015 | Техническая линия, разделяющая объект покрытия DNAR и объект покрытия DNAS (река – море и др.) |  |
|  | 301610 | Река | 55, 56 |
|  | 301615 | Техническая линия для связности линейных объектов гидрографии |  |
|  | 301630 | Канал | 62 – 65, 67 |
| DNN_WID | 0 | Нет данных |  |
|  | 15 | Менее 20 м (для каналов) | 62.2, 63.2, 64.2 |
|  | 16 | 20 м и более (для каналов) | 62.1, 63.1, 64.1 |
|  | 26 | Менее 300 м (для рек) | 55.2 |
|  | 27 | 300 м и более (для рек) | 55.1 |
| DNN_STAT | 0 | Нет данных |  |
| (для каналов) | 1 | Действующ. |  |
|  | 2 | Строящ. | 64, 65 |
|  | 4 | Недействующ. |  |
| DNN_SH | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Постоянная и определенная | 55, 62, 63 |
|  | 2 | Непостоянная и неопределенная | 56.1 |
|  | 3 | Подземная и пропадающая | 56.2, 67 |
| DNN_WT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Пресная |  |
|  | 2 | Соленая |  |
|  | 3 | Горько-соленая |  |
| DNN_SHIP | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Судоходн. | 138 |
|  | 2 | Несудоходн. | 139 |
| DNN_CHR | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Наземн. | 55, 56.1, 62, 63 |
|  | 2 | Подземн. | 56.2, 67 |

Имя покрытия: DNP (Гидрография – точечное покрытие)

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNP_CODE | N,8 | Код объекта |
| DNP_ABS | N,8.1 | Абсолютная высота [метры] |
| DNP_WT | N,3 | Качественные особенности воды |
| DNP_STAT | N,3 | Состояние объекта |
| – DNP_DEP | N,5 | Глубина [метры] |
| – DNP_DEB | N,6 | Дебит [литров в час] |
| DNP_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

#### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNP_CODE | 301130 | Водохранилище или другой искусственный водоем | 68.2 |
|  | 301810 | Источник (ключ, родник) | 69.1 |
|  | 301840 | Гейзер | 69.2 |
|  | 301850 | Колодец | 68.1 |
|  | 301860 | Колодец артезианский | 68.1 |
| DNP_WT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Пресная |  |
|  | 2 | Соленая |  |
|  | 3 | Горько-соленая |  |
| DNP_STAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Действующ. |  |
|  | 2 | Строящ. |  |
|  | 4 | Недействующ. |  |
|  | 10 | Сухой |  |

Имя покрытия: DNPB (Характеристики гидрографии – точечное покрытие)

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNPB_CODE | N,8 | Код объекта |
| – DNPB_HV | N,8.1 | Высота, глубина [метры] |
| DNPB_WIDR | N,7.1 | Ширина [метры] |
| – DNPB_SPD | N,6.1 | Скорость течения [метры в секунду] |
| – DNPB_GR | N,2 | Характер грунта |
| – DNPB_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

#### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNPB_CODE | 301760 | Характеристика (ширина) реки, канала | 55 |
|  | 301780 | Указатель начала судоходства | 57 |

Имя покрытия: DNPD (Отметки глубин, урезов воды)

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DNPD_CODE | N,8 | Код объекта |
| + DNPD_HV | N,8.1 | Глубина, высота, урез воды [метры] |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

#### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DNPD_CODE | 301420 | Отметка глубины | 83 |
|  | 301440 | Высота осыхания |  |
|  | 301710 | Отметка уреза воды | 57 |

##### Слой 4. DS (Гидрография дополнительная)

Имя покрытия: DSA (Гидрография дополнительная – площадное покрытие)

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DSA_CODE | N,8 | Код объекта |
| – DSA_STAT | N,3 | Состояние объекта |
| – DSA_HV | N,8.1 | Высота, глубина [метры] |
| – DSA_LEN | N,6 | Длина [метры] |
| DSA_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DSA_CODE | 400000 | Технический полигон |  |
|  | 401220 | Береговая отмель | 52.1 |
|  | 401230 | Мель | 52.1 |
|  | 401250 | Берег осыхающий (приливо-отливная полоса) | 52.2 |
|  | 401440 | Риф подводный | 79 |
|  | 401441 | Риф осыхающий | 80 |

Имя покрытия: DSL (Гидрография дополнительная – линейное покрытие)

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DSL_CODE | N,8 | Код объекта |
| – DSL_STAT | N,3 | Состояние объекта |
| DSL_HV | N,8.1 | Высота [метры] |
| – DSL_LEN | N,6 | Длина [метры] |
| – DSL_CL | N,5.1 | Ширина [метры] |
| – DSL_CG | N,3 | Материал сооружения, характер грунта |
| – DSL_SPD | N,6.1 | Скорость течения [м/сек] |
| DSL_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DSL_CODE | 401270 | Берег обрывистый с пляжем | 53.2 |
|  | 401280 | Берег обрывистый без пляжа | 53.1 |
|  | 401440 | Риф подводный | 79 |
|  | 401441 | Риф осыхающий | 80 |
|  | 401480 | Водопад или порог | 58 |
|  | 401490 | Водопад | 58 |
|  | 401500 | Порог | 58 |
|  | 403110 | Плотина | 59 |
|  | 403150 | Дамба или искусственный вал (двухсторонние) | 59 |
|  | 403151 | Дамба или искусственный вал (односторонние) | 59 |
|  | 403330 | Мол или причал | 73 |
|  | 403410 | Водопровод (наземный или подземный) | 66 |
|  | 403470 | Морской канал | 72 |
|  | 404110 | Паромная переправа | (118) |
|  | 404120 | Морской паром железнодорожный | 71.1 |
|  | 404130 | Морской паром автомобильный | 71.2 |
|  | 404150 | Перевоз | (117) |

Имя покрытия: DSP (Гидрография дополнительная – точечное покрытие)

Класс покрытия: Точки

Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + DSP_CODE | N,8 | Код объекта |
| – DSP_STAT | N,3 | Состояние объекта |
| – DSP_HV | N,8.1 | Высота, глубина [метры] |
| – DSP_CL | N,5.1 | Ширина [метры] |
| – DSP_CG | N,3 | Характер грунта |
| – DSP_SPD | N,6.1 | Скорость течения [м/сек] |
| DSP_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| DSP_CODE | 401450 | Скала надводная | 77 |
|  | 401460 | Камень надводный | 81.2 |
|  | 401461 | Камень подводный | 81.1 |
|  | 401462 | Камень осыхающий | 81.3 |
|  | 401470 | Банка | (153) |
|  | 401480 | Водопад или порог | 58 |
|  | 401490 | Водопад | 58 |
|  | 401500 | Порог | 58 |
|  | 403350 | Пристань или якорная стоянка | 57 |
|  | 403510 | Маяк | 74 |
|  | 403520 | Световой знак или огонь | 74 |
|  | 405000 | Остров | 78 |

##### Слой 5. PP (Населенные пункты)

Имя покрытия: PPA (Контуры населенных пунктов)

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + PPA_CODE | N,8 | Код объекта |
| PPA_STAT | N,3 | Состояние объекта |
| PPA_POP | N,10.3 | Количество жителей |
| – PPA_DEN | N,2 | Тип, плотность застройки |
| PPA_ADM | N,3 | Политико-административное значение |
| + PPA_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| PPA_CODE | 500000 | Технический полигон |  |
|  | 501100 | Крупный город или крупный ж.-д. узел | 1 |
|  | 501110 | Отдельно расположенная часть крупного города | 3.1 |
|  | 501200 | Малый город или поселок городского типа | 2 |
|  | 501210 | Отдельно расположенная часть малого города или поселка городского типа | 3.2 |
|  | 502100 | Поселок сельского типа | 4, 5 |
|  | 502110 | Отдельно расположенная часть поселка сельского типа | 4, 5 |
|  | 503100 | Поселок дачного типа | (5) |
| PPA_STAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 2 | Строящ. |  |
|  | 5 | Жилой |  |
|  | 6 | Нежилой |  |
|  | 7 | Разрушенный | (8) |
| PPA_POP | 0 | Нет данных |  |
|  | 0.5 | Менее 1 000 жителей (для поселков сельского типа) | 131, 132 |
|  | 1 | 1 000 жителей и более (для поселков сельского типа) | 133, 134 |
|  | 2 | Менее 2 000 жителей (для городов и пгт) | 129 |
|  | 5 | От 2 000 до 10 000 жителей (для городов и пгт) | 128 |
|  | 10 | От 10 000 до 50 000 жителей (для городов и пгт) | 127 |
|  | 80 | От 50 000 до 100 000 жителей | 126 |
|  | 100 | От 100 000 до 500 000 жителей | 125 |
|  | 500 | От 500 000 до 1 000 000 жителей | 124 |
|  | 1000 | 1 000 000 жителей и более | 123 |
| PPA_ADM | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Столица РФ | 7 |
|  | 5 | Столица или центр субъекта РФ | 9, 10 |
|  | 9 | Центр района или центр административной единицы 1-го порядка на территории иностранного государства | 12, 15 |
|  | 12 | Столица иностранного государства | 8, 13 |

Имя покрытия: PPAQ (Кварталы населенных пунктов)

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + PPAQ_CODE | N,8 | Код объекта |
| PPAQ_STAT | N,3 | Состояние объекта |
| – PPAQ_POP | N,10.3 | Количество жителей |
| – PPAQ_DEN | N,2 | Тип, плотность застройки |
| – PPAQ_FR | N,2 | Характер огнестойкости |
| – PPAQ_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| PPAQ_CODE | 500000 | Технический полигон |  |
|  | 501120 | Квартал крупного города или крупного ж.-д. узла | 1, 3.1 |
|  | 501220 | Квартал малого города или поселка городского типа | 2, 3.2 |
|  | 502120 | Квартал поселка сельского типа | 4, 5 |
| PPAQ_STAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 2 | Строящ. |  |
|  | 5 | Жилой |  |
|  | 6 | Нежилой |  |
|  | 7 | Разрушенный | (8) |

Имя покрытия: PPP (Населенные пункты, стоянки юрт, чумов, отдельные строения)

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + PPP_CODE | N,8 | Код объекта |
| PPP_STAT | N,3 | Состояние объекта |
| PPP_POP | N,10.3 | Количество жителей |
| PPP_ADM | N,3 | Политико-административное значение |
| PPP_ANG | N,3 | Угол поворота ориентированного объекта (от оси Х против часовой стрелки, 0 – 179 градусов) |
| PPP_TEXT | C,50 | Собственное название, тип строения |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PPP_CODE | 501100 | Крупный город или крупный ж.-д. узел | 1 |
|  | 501200 | Малый город или поселок городского типа | 2 |
|  | 502100 | Поселок сельского типа | 4, 5 |
|  | 502300 | Постоянная стоянка юрт, чумов и т. п. | 6.2 |
|  | 504000 | Отдельное строение | 6.1 |
|  | 504300 | Развалины | (8) |
| PPP_STAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 2 | Строящ. |  |
|  | 5 | Жилой |  |
|  | 6 | Нежилой |  |
|  | 7 | Разрушенный | (8) |
| PPP_POP | 0 | Нет данных |  |
|  | 0.5 | Менее 1 000 жителей (для поселков сельского типа) | 131, 132 |
|  | 1 | 1 000 жителей и более (для поселков сельского типа) | 133, 134 |
|  | 2 | Менее 2 000 жителей (для городов и пгт) | 129 |
|  | 5 | От 2 000 до 10 000 жителей (для городов и пгт) | 128 |
|  | 10 | От 10 000 до 50 000 жителей (для городов и пгт) | 127 |
|  | 80 | От 50 000 до 100 000 жителей | 126 |
|  | 100 | От 100 000 до 500 000 жителей | 125 |
| PPP_ADM | 0 | Нет данных |  |
|  | 5 | Столица или центр субъекта РФ | 9, 10 |
|  | 9 | Центр района или центр административной единицы 1-го порядка на территории иностранного государства | 12, 15 |
|  | 12 | Столица иностранного государства | 8, 13 |

##### Слой 6. LM (Коммуникации)

Имя покрытия: LML (Коммуникации)

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + LML_CODE | N,8 | Код объекта |
| LML_FNC | N,4 | Функциональное назначение |
| LML_STAT | N,3 | Состояние объекта |
| LML_REL | N,6.1 | Относительная высота опоры [метры] |
| LML_CHR | N,3 | Характер расположения объекта |
| LML_PWR | N,5 | Напряжение [тыс. вольт] |
| LML_NUM | N,2 | Количество ЛЭП, труб |
| LML_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| LML_CODE | 601510 | Трубопровод | 24 – 27 |
|  | 601520 | Линия электропередачи | 28 |
|  | 601535 | Кабель связи | 29 |
| LML_FNC | 0 | Нет данных |  |
|  | 16 | Газопровод | 26, 27 |
|  | 77 | Нефтепровод | 24, 25 |
| LML_STAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Действующ. |  |
|  | 2 | Строящ. |  |
|  | 4 | Недействующ. |  |
| LML_CHR | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Наземн. |  |
|  | 2 | Подземн. | 25, 27 |
|  | 4 | Подводный | 25, 27, 29 |

##### Слой 7. RR (Железные дороги)

Имя покрытия: RRL (Железные дороги)

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + RRL_CODE | N,8 | Код объекта |
| RRL_STAT | N,3 | Состояние объекта |
| RRL_WIDR | N,5.1 | Ширина [метры] |
| RRL_PAT | N,2 | Число путей |
| RRL_TR | N,3 | Вид тяги |
| – RRL_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| RRL_CODE | 701120 | Железная дорога ширококолейная | 35, 36, 38 |
|  | 701130 | Железная дорога узкоколейная | 37 |
|  | 701170 | Тупик или подъездной путь | (66.2) |
| RRL_STAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Действующ. |  |
|  | 2 | Строящ. | 38 |
|  | 3 | Разобранная | (64) |
|  | 4 | Недействующ. |  |
| RRL_TR | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Электрифицированная | 36 |
|  | 2 | Неэлектрифицированная |  |

##### Слой 8. RD (Дороги, улицы; перевалы)

Имя покрытия: RDL (Дороги, улицы)

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + RDL_CODE | N,8 | Код объекта |
| RDL_STAT | N,3 | Состояние объекта |
| – RDL_HS | N,3 | Статус дорог, тип улиц |
| – RDL_WID | N,5.1 | Ширина земляного полотна [метры] |
| – RDL_COV | N,5.1 | Ширина покрытия [метры] |
| – RDL_MAT | N,3 | Материал покрытия |
| – RDL_NUM | N,2 | Количество проезжих частей |
| – RDL_TEXT | C,50 | Собственное название |
| RDL_NUMB | C,30 | Номер дороги |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| RDL_CODE | 801310 | Автомагистраль (автострада) | 42, 45 |
|  | 801320 | Автодорога с усовершенствованным покрытием (усовершенствованное шоссе) | 43.1, 46.1 |
|  | 801330 | Автодорога с покрытием (шоссе) | 43.2, 46.2 |
|  | 801410 | Автодорога без покрытия (улучшенная грунтовая) | 43.3 |
|  | 801420 | Грунтовая дорога | 47 |
|  | 801430 | Полевая или лесная дорога | (77) |
|  | 801510 | Караванный путь или вьючная тропа | 49 |
|  | 801520 | Пешеходная тропа | (81) |
|  | 801540 | Зимняя дорога | 48 |
|  | 804000 | Улица в населенном пункте | 1 – 4 |
| RDL_STAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Действующ. |  |
|  | 2 | Строящ. | 45, 46 |

Имя покрытия: RDP (Перевалы)

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + RDP_CODE | N,8 | Код объекта |
| RDP_ACS | C,30 | Время действия |
| RDP_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| RDP_CODE | 801760 | Перевал | 86.2 |

##### Слой 9. TS (Транспортные сооружения, указатели номеров и направлений дорог)

Имя покрытия: TSLB (Мосты, путепроводы, туннели – линейное покрытие)

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + TSLB_CODE | N,8 | Код объекта |
| – TSLB_HT | N,6.1 | Высота [метры] |
| TSLB_LEN | N,6.1 | Длина [метры] |
| – TSLB_WID | N,6.1 | Ширина [метры] |
| – TSLB_MAT | N,3 | Материал сооружения |
| – TSLB_HD | N,5 | Грузоподъемность |
| – TSLВ_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| TSLB_CODE | 902510 | Мост | 41 |
|  | 902600 | Путепровод | 41 |
|  | 902630 | Туннель | 44 |

Имя покрытия: TSLS (Насыпи, выемки, указатели номеров автомобильных дорог)

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + TSLS_CODE | N,8 | Код объекта |
| TSLS_HV | N,6.1 | Высота, глубина [метры] |
| – TSLS_WID | N,5.1 | Ширина [метры] |
| – TSLS_COV | N,5.1 | Ширина покрытия [метры] |
| – TSLS_MAT | N,3 | Материал покрытия |
| – TSLS_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| TSLS_CODE | 902700 | Насыпь | 44 |
|  | 902710 | Выемка | 44 |
|  | 903340 | Указатель номера автомобильной дороги | 50 |

Имя покрытия: TSP (Станции, разъезды, зарамочные указатели направлений дорог)

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + TSP_CODE | N,8 | Код объекта |
| – TSP_HV | N,6.1 | Высота [метры] |
| TSP_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP_CODE | 902140 | Станция | 39 |
|  | 902190 | Разъезд | 39 |
|  | 903320 | Зарамочный указатель направления автодороги |  |
|  | 903330 | Зарамочный указатель направления железной дороги |  |

Имя покрытия: TSPB (Мосты, путепроводы, туннели – точечное покрытие)

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + TSPB_CODE | N,8 | Код объекта |
| – TSPB_HT | N,6.1 | Высота [метры] |
| TSPB_LEN | N,6.1 | Длина [метры] |
| – TSPB_WID | N,6.1 | Ширина [метры] |
| – TSPB_MAT | N,3 | Материал сооружения |
| – TSPB_HD | N,5 | Грузоподъемность |
| – TSPB_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| TSPB_CODE | 902510 | Мост | 41 |
|  | 902600 | Путепровод | 41 |
|  | 902630 | Туннель | 44 |

##### Слой 10. PO (Границы)

Имя покрытия: POA (Политико-административное деление)

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + POA_CODE | N,8 | Код объекта |
| + POA_CNTRY | C,50 | Название государства |
| POA_SUBJ | C,50 | Название субъекта РФ или административной единицы 1-го порядка на иностранной территории |
| POA_SUBID | N,2 | Код субъекта РФ |
| POA_SUBJ1 | C,50 | Название федерального округа РФ |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

#### Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| POA_CODE | 1000000 | Территория государства, субъекта РФ, административной единицы 1-го порядка на иностранной территории |  |

Имя покрытия: POL (Границы)

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + POL_CODE | N,8 | Код объекта |
| + POL_BND | N,3 | Тип границы |
| + POL_TEXT | C,50 | Собственные названия территорий |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| POL_CODE | 1001110 | Граница (кроме участков, где при ее совпадении с линейными объектами местности ее штриховое обозначение дано на тиражном оттиске со смещением от указанных объектов или полностью прервано) | 109 – 114, 116, 118 |
|  | 1001500 | Граница (ее действительное положение) на участке, где при ее совпадении с линейным объектом местности ее штриховое обозначение дано на тиражном оттиске со смещением от указанного объекта или полностью прервано |  |
|  | 1001700 | Техническая линия – штриховое обозначение границы, данное на тиражном оттиске со смещением от линейного объекта местности, с которым совпадает граница | 109 – 114, 115, 117 |
| POL_BND | 1 | Государственная | 109, 111 |
|  | 2 | Полярных владений РФ | 110 |
|  | 3 | Субъектов РФ или административных единиц 1-го порядка на иностранной территории | 112, 113 |
|  | 11 | Государственного заповедника, национального парка | 114 |

Примечание. Коды 1001110 и 1001500 используются для отображения действительного положения границ. Коды 1001110 и 1001700 используются для отображения штриховых знаков границ в соответствии с тиражным оттиском.

##### Слой 11. CL (Пром., с/х и соц.-культ. объекты)

Имя покрытия: CLA (Пром., с/х и соц.-культ. объекты – площадное покрытие)

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + CLA_CODE | N,8 | Код объекта |
| – CLA_FNC | N,4 | Функциональное назначение |
| – CLA_STAT | N,3 | Состояние объекта |
| CLA_REL | N,6.1 | Относительная высота [метры] |
| – CLA_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| CLA_CODE | 1101120 | Карьер | (169.1) |
|  | 1101130 | Соляная разработка (открытая) | 22 |
|  | 1101200 | Террикон или отвал | (169.2) |
|  | 1102000 | С.-х. объект | 6.1 |

Имя покрытия: CLL (Пром., с/х и соц.-культ. объекты – линейное покрытие)

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + CLL_CODE | N,8 | Код объекта |
| – CLL_FNC | N,4 | Функциональное назначение |
| – CLL_STAT | N,3 | Состояние объекта |
| CLL_REL | N,6.1 | Относительная высота [метры] |
| – CLL_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| CLL_CODE | 1101120 | Карьер | (23) |
|  | 1101200 | Террикон или отвал | (169.2) |

Имя покрытия: CLP (Пром., с/х и соц.-культ. объекты – точечное покрытие)

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + CLP_CODE | N,8 | Код объекта |
| – CLP_FNC | N,4 | Функциональное назначение |
| CLP_STAT | N,3 | Состояние объекта |
| CLP_REL | N,6.1 | Относительная высота [метры] |
| CLP_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| CLP_CODE | 1101130 | Соляная разработка (открытая) | 22 |
|  | 1101140 | Торфоразработка | (27) |
|  | 1101160 | Шахта или штольня | (22) |
|  | 1101190 | Рудник, прииск, карьер | 21 |
|  | 1101200 | Террикон или отвал | 19 |
|  | 1101240 | Скважина | [45]* |
|  | 1101252 | Нефтяной или газовый промысел | 20 |
|  | 1101270 | Промышленное предприятие | 16 |
|  | 1101290 | Электростанция | 17 |
|  | 1101430 | Склад горючего или газгольдер | (28.1) |
|  | 1101610 | Капитальное сооружение башенного типа | 18 |
|  | 1101650 | Станция обслуживания трубопровода | 24, 26 |
|  | 1101660 | Электрическая подстанция | (31) |
|  | 1103120 | Аэродром | 32.1 |
|  | 1103180 | Гидроаэродром | 32.1 |
|  | 1103310 | Военная база, объект | 75 |
|  | 1103320 | Крепость, форт, укрепление | 34 |
|  | 1103330 | Морской порт, гавань | 76 |
|  | 1103510 | Радиостанция или телевизионный центр | 23.1 |
|  | 1103530 | Телевизионная башня | 23.2 |
|  | 1103540 | Мачта (радио, телевизионная) | 23.3 |
|  | 1103550 | Метеорологическая станция | (40) |
|  | 1103620 | Церковь | 31 |
|  | 1103630 | Мечеть | 31 |
|  | 1103640 | Буддийский храм, пагода | 31 |
|  | 1103710 | Кладбище | (46) |
|  | 1103750 | Памятник, монумент, братская могила | 33 |
|  | 1103760 | Мазар, субурган, обо | (45) |
| CLP_STAT | 0 | Нет данных |  |
|  | 1 | Действующ. |  |
|  | 2 | Строящ. |  |
|  | 4 | Недействующ. |  |

* Условные знаки для топографических карт масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. – М.: ВТУ ГШ, 1983

##### Слой 12. LC (Грунты)

Имя покрытия: LCA (Грунты – площадное покрытие)

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + LCA_CODE | N,8 | Код объекта |
| LCA_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| LCA_CODE | 1200000 | Технический полигон |  |
|  | 1203260 | Галечниковая, гравийная поверхность | (219) |
|  | 1203270 | Такыр | (216) |
|  | 1203310 | Песок барханный | 108 |
|  | 1203320 | Песок грядовый, дюнный | 107.1 |
|  | 1203330 | Песок бугристый | 106.2 |
|  | 1203340 | Песок лунковый, ячеистый | 107.2 |
|  | 1203350 | Песок ровный | 106.1 |

Имя покрытия: LCP (Грунты – точечное покрытие)

###### Класс покрытия: точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + LCP_CODE | N,8 | Код объекта |
| LCP_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| LCP_CODE | 1203110 | Каменистая поверхность | (218) |
|  | 1203120 | Каменистая россыпь | 105.2 |
|  | 1203230 | Полигональная поверхность | (221) |
|  | 1203240 | Поверхность с буграми | (222) |
|  | 1203250 | Кочковатая поверхность | (217) |
|  | 1203270 | Такыр | 105.1 |
|  | 1203310 | Песок барханный | 108 |
|  | 1203320 | Песок грядовый, дюнный | 107.1 |
|  | 1203330 | Песок бугристый | 106.2 |
|  | 1203340 | Песок лунковый, ячеистый | 107.2 |
|  | 1203350 | Песок ровный | 106.1 |

##### Слой 13. LS (Элементы рельефа)

Имя покрытия: LSA (Элементы рельефа – площадное покрытие)

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + LSA_CODE | N,8 | Код объекта |
| LSA_HV | N,6.1 | Высота, глубина [метры] |
| LSA_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| LSA_CODE | 1300000 | Технический полигон |  |
|  | 1302110 | Ледник или наземный ледниковый покров | 95.2 |
|  | 1302120 | Фирновое поле | 95.1 |
|  | 1302150 | Ледяной обрыв (барьер) или выход ископаемого льда | 94.1 |
|  | 1302160 | Морена | (176.4) |
|  | 1302250 | Сухое русло | 90.1 |
|  | 1302260 | Котловина высохшего озера | 90.2 |
|  | 1302310 | Яма | (169.1) |
|  | 1302320 | Оползень | 91.2 |
|  | 1302510 | Скала или скалистый обрыв | 93 |
|  | 1302560 | Лавовый поток | 89.2 |
|  | 1302710 | Наледь | 94.2 |
|  | 1302720 | Курган или бугор | (169.2) |
|  | 1302730 | Курган | 87.1 |
|  | 1302740 | Бугор | 87.1 |
|  | 1302840 | Осыпь | (178) |

Имя покрытия: LSL (Элементы рельефа – линейное покрытие)

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + LSL_CODE | N,8 | Код объекта |
| LSL_HV | N,6.1 | Высота, глубина [метры] |
| LSL_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| LSL_CODE | 1302130 | Ледниковая трещина | (176.3) |
|  | 1302150 | Ледяной обрыв (барьер) или выход ископаемого льда | 94.1 |
|  | 1302160 | Морена | (176.4) |
|  | 1302220 | Овраг | 92.1 |
|  | 1302230 | Промоина | 92.1 |
|  | 1302250 | Сухое русло | 90.1 |
|  | 1302320 | Оползень | 91.2 |
|  | 1302420 | Дайка | (174) |
|  | 1302710 | Наледь | 94.2 |
|  | 1302840 | Осыпь | (178) |
|  | 1302850 | Обрыв | 91.1 |

Имя покрытия: LSP (Элементы рельефа – точечное покрытие)

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + LSP_CODE | N,8 | Код объекта |
| LSP_HV | N,6.1 | Высота, глубина [метры] |
| LSP_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| LSP_CODE | 1302290 | Карстовая или термокарстовая воронка | 89.1 |
|  | 1302310 | Яма | (169.1) |
|  | 1302410 | Скала-останец | (167) |
|  | 1302530 | Кратер грязевого вулкана | 88.2 |
|  | 1302540 | Кратер вулкана | 88.1 |
|  | 1302720 | Курган или бугор | 87.1 |
|  | 1302730 | Курган | 87.1 |
|  | 1302740 | Бугор | 87.1 |
|  | 1302860 | Вход в пещеру или грот | 87.2 |

##### Слой 14. VG (Растительный покров)

## Имя покрытия: VGA (Растительный покров – площадное покрытие)

###### Класс покрытия: Полигоны

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + VGA_CODE | N,8 | Код объекта |
| – VGA_DCODE | N,8 | Дополнительный код |
| – VGA_VEG | N,5 | Вид растительности |
| VGA_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| VGA_CODE | 1400000 | Технический полигон |  |
|  | 1401140 | Лес густой высокий | 96.1 |
|  | 1401150 | Лес густой низкорослый (карликовый) | 97.1 |
|  | 1401170 | Лес редкий (редколесье) | 96.2 |
|  | 1401180 | Лес редкий низкорослый | (196.2) |
|  | 1401210 | Лес горелый, сухостойный | (197.1) |
|  | 1401220 | Лес вырубленный | (197.2) |
|  | 1401230 | Поросль леса | (194) |
|  | 1401240 | Стланик | 100.2 |
|  | 1401280 | Сад или плантация древесных технических культур | 102.1 |
|  | 1401420 | Кустарник | 100.1 |
|  | 1401450 | Бамбук | 100.4 |
|  | 1401460 | Мангровые заросли | 103.2 |
|  | 1401470 | Саксаул | 100.3 |
|  | 1401500 | Виноградник | 102.2 |
|  | 1401620 | Камышовые, тростниковые заросли | 103.1 |

Имя покрытия: VGL (Просеки, полосы леса)

###### Класс покрытия: Линии

###### Атрибутивная таблица данных (AAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + VGL_CODE | N,8 | Код объекта |
| – VGL_VEG | N,5 | Вид растительности |
| – VGL_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| VGL_CODE | 1402010 | Просека | 96.1 |
|  | 1402040 | Лесополоса | 98 |

Имя покрытия: VGP (Объекты растительности – точечное покрытие)

###### Класс покрытия: Точки

###### Атрибутивная таблица данных (PAT)

| Имя поля | Атрибуты поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| + VGP_CODE | N,8 | Код объекта |
| – VGP_VEG | N,5 | Вид растительности |
| – VGP_TW | N,5.2 | Средняя толщина деревьев [метры] |
| – VGP_RW | N,3 | Среднее расстояние между деревьями [метры] |
| – VGP_REL | N,4 | Относительная высота деревьев [метры] |
| – VGP_TEXT | C,50 | Собственное название |
| CONT | N,2 | Контрольное поле |

# Таблица значений полей

| Имя поля | Значения поля | Название объекта или характеристики | № усл.зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| VGP_CODE | 1401170 | Лес редкий (редколесье) | 96.2 |
|  | 1401180 | Лес редкий низкорослый | (196.2) |
|  | 1401210 | Лес горелый, сухостойный | (197.1) |
|  | 1401220 | Лес вырубленный | (197.2) |
|  | 1401230 | Поросль леса | (194) |
|  | 1401240 | Стланик | 100.2 |
|  | 1401280 | Сад или плантация древесных технических культур | 102.1 |
|  | 1401310 | Отдельное дерево | (191) |
|  | 1401360 | Небольшая площадь леса | 97.2 |
|  | 1401420 | Кустарник | 100.1 |
|  | 1401450 | Бамбук | 100.4 |
|  | 1401460 | Мангровые заросли | 103.2 |
|  | 1401470 | Саксаул | 100.3 |
|  | 1401500 | Виноградник | 102.2 |
|  | 1401620 | Камышовые, тростниковые заросли | 103.1 |

## Использованные источники информации

1.	ГОСТ 51605–2000 — Карты цифровые топографические. Общие требования.

2.	ГОСТ 51606–2000 — Карты цифровые топографические. Система классификации и кодирования цифровой картографической информации. Общие требования.

3.	ГОСТ 51607–2000 — Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания картографической информации. Общие требования.

4.	ГОСТ 51608–2000 — Карты цифровые топографические. Требования к качеству.

5.	Карты электронные. Временные технические условия. ВТУ 115.41 0028–97.

6.	Руководство по картографическим и картоиздательским работам. Часть III. Руководство по составлению и подготовке к изданию топографической карты масштаба 1:1 000 000 (РКР-3). – М.: ВТУ ГШ, 1985.

7.	Условные знаки для топографических карт масштабов 1:200 000, 1:500 000. – М.: ВТУ ГШ, 1983.

8.	Классификатор топографической информации. – М.: ВТУ ГШ, 1985.

9.	The Digital Chart of the World for use with ARC/INFO™. Data Dictionary. – ESRI, 1992.

10.	Временные требования к представлению цифровых моделей топографической основы карт геологического содержания в Государственный банк цифровой геологической информации и информации о недропользовании в России. – М: ГлавНИВЦ, 2001.

Приложение 1

## Пример паспорта

(на примере номенклатурного листа O-36)

#1  Населенный пункт/географический объект

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

#2  Код номенклатуры

0.O-36

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

#3  Год оцифровки исходного материала

2006

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

#4 Знаменатель масштаба

1000000

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

#5  Высота сечения рельефа в метрах

50

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

#6  Геодезические координаты вершин углов рамки (Юз,Сз,Св,Юв)

56g00m00s 30g00m00s

60g00m00s 30g00m00s

60g00m00s 36g00m00s

56g00m00s 36g00m00s

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

#7  Прямоугольные координаты вершин углов рамки (Юз,Сз,Св,Юв)

6212735.2 6312850.6

6657985.0 6332635.5

6657985.0 6667364.5

6212735.2 6687149.4

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

#8  Длина боковой рамки в мм.

445.69

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

#10 Год издания издательского оригинала

2001 г.

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

#11 Материалы издания

Составлено в 1968 г.

Исправлено в 2000 г.

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

#12 Состояние местности

2000 г.

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

#13 Система координат

1942 г.

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

#14 Магнитное склонение

Склонение на ____ г. западное __ гр. __ мин. Среднее сближение

меридианов  западное   гр.   мин. При  прикладывании  буссоли

( компаса ) к вертикальным  линиям  координатной  сетки

среднее  отклонение  магнитной  стрелки западное __ гр. __ мин.

Годовое  изменение  склонения  западное __ гр. __ мин.

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

#15 Единица измерения покрытий ARC INFO (Map Unit - MU)

MU = 1 м

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

#20  Список покрытий

clp

dnam

dnar

dnas

dnl

dnlb

dnpb

dnpd

dsl

dsp

frame

hyp

lca

lml

lsl

phlr

poa

pol

ppa

ppap

ppaq

ppp

rdl

rrl

text

tslb

tsls

tsp

tspb

vga

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение 2

## Сводный перечень кодов

| Код | Название объекта | Имя покрытия |
| --- | --- | --- |
| 98 | Участок рамки, ограничивающий объект покрытия DNAR | DNN (AAT) |
| 99 | Участок рамки, ограничивающий объект покрытия DNAS | DNN (AAT) |
| 101100 | Астрономический пункт | HYP |
| 102000 | Отметка высоты | HYP |
| 201100 | Горизонталь основная утолщенная | PHLR |
| 201101 | Горизонталь основная утолщенная по леднику, фирн. полю | PHLR |
| 201102 | Горизонталь основная утолщенная по площадной реке | PHLR |
| 201200 | Горизонталь основная | PHLR |
| 201201 | Горизонталь основная по леднику, фирн. полю | PHLR |
| 201202 | Горизонталь основная по площадной реке | PHLR |
| 201300 | Горизонталь дополнительная (полугоризонталь) | PHLR |
| 201301 | Горизонталь дополнительная по леднику, фирн. полю | PHLR |
| 201302 | Горизонталь дополнительная по площадной реке | PHLR |
| 205100 | Изобата | PHLB |
| 300000 | Технический полигон | DNAF, DNAM |
| 300010 | Береговая линия моря, океана | DNN (AAT) |
| 300011 | Береговая линия озера, водохранилища (другого искусственного водоема), реки | DNN (AAT) |
| 300012 | Техническая линия, отделяющая полуостров, косу | DNN (AAT) |
| 300013 | Техническая линия, разделяющая объекты покрытия DNAR (река – озеро; озеро – залив озера; остров в озере – полуостров этого острова и т. п.) | DNN (AAT) |
| 300014 | Техническая линия, разделяющая объекты покрытия DNAS (океан – пролив; море – залив; остров в море – полуостров этого острова и т. п.) | DNN (AAT) |
| 300015 | Техническая линия, разделяющая объект покрытия DNAR и объект покрытия DNAS (река – море и др.) | DNN (AAT) |
| 300022 | Технический полигон, образованный реками, каналами, оцифрованными в покрытии DNL, а также береговыми линиями | DNN (PAT) |
| 301110 | Океан, море | DNAS, DNN (PAT) |
| 301120 | Озеро | DNAR, DNN (PAT) |
| 301130 | Водохранилище или другой искусственный водоем | DNAR, DNN (PAT), DNP |
| 301150 | Пруд | DNAR, DNN (PAT) |
| 301175 | Площадь строящегося водохранилища | DNAF |
| 301180 | Площадь разлива крупной реки, озера или участок, затопляемый в период дождей | DNAF |
| 301420 | Отметка глубины | DNPD |
| 301440 | Высота осыхания | DNPD |
| 301610 | Река | DNAR, DNL, DNN (PAT), DNN (AAT) |
| 301615 | Техническая линия, используемая для связности линейных объектов гидрографии | DNL, DNN (AAT) |
| 301630 | Канал | DNL, DNN (AAT) |
| 301710 | Отметка уреза воды | DNPD |
| 301720 | Направление течения | DNLB |
| 301760 | Характеристика (ширина) реки, канала | DNLB, DNPB |
| 301780 | Указатель начала судоходства | DNLB, DNPB |
| 301810 | Источник (ключ, родник) | DNP |
| 301840 | Гейзер | DNP |
| 301850 | Колодец | DNP |
| 301860 | Колодец артезианский | DNP |
| 304300 | Морской путь | DNLS |
| 305100 | Остров (на озере, водохранилище, реке) | DNAR, DNN (PAT) |
| 305200 | Остров (в океане, море) | DNAS, DNN (PAT) |
| 305300 | Технический полигон, образованный береговыми линиями озер, водохранилищ (других искусственных водоемов), рек, оцифрованных в покрытии DNAR | DNAR, DNN (PAT) |
| 305400 | Ограниченный рамкой участок суши при отсутствии информации о том, является ли он островом | DNAS, DNN (PAT) |
| 306010 | Болото | DNAM |
| 306020 | Солончак | DNAM |
| 400000 | Технический полигон | DSA |
| 401220 | Береговая отмель | DSA |
| 401230 | Мель | DSA |
| 401250 | Берег осыхающий (приливо-отливная полоса) | DSA |
| 401270 | Берег обрывистый с пляжем | DSL |
| 401280 | Берег обрывистый без пляжа | DSL |
| 401440 | Риф подводный | DSA, DSL |
| 401441 | Риф осыхающий | DSA, DSL |
| 401450 | Скала надводная | DSP |
| 401460 | Камень надводный | DSP |
| 401461 | Камень подводный | DSP |
| 401462 | Камень осыхающий | DSP |
| 401470 | Банка | DSP |
| 401480 | Водопад или порог | DSL, DSP |
| 401490 | Водопад | DSL, DSP |
| 401500 | Порог | DSL, DSP |
| 403110 | Плотина | DSL |
| 403150 | Дамба или искусственный вал (двухсторонние) | DSL |
| 403151 | Дамба или искусственный вал (односторонние) | DSL |
| 403330 | Мол или причал | DSL |
| 403350 | Пристань или якорная стоянка | DSP |
| 403410 | Водопровод (наземный или подземный) | DSL |
| 403470 | Морской канал | DSL |
| 403510 | Маяк | DSP |
| 403520 | Световой знак или огонь | DSP |
| 404110 | Паромная переправа | DSL |
| 404120 | Морской паром железнодорожный | DSL |
| 404130 | Морской паром автомобильный | DSL |
| 404150 | Перевоз | DSL |
| 405000 | Остров | DSP |
| 500000 | Технический полигон | PPA, PPAQ |
| 501100 | Крупный город или крупный ж.-д. узел | PPA, PPP |
| 501110 | Отдельно расположенная часть крупного города | PPA |
| 501120 | Квартал крупного города или крупного ж.-д. узла | PPAQ |
| 501200 | Малый город или поселок городского типа | PPA, PPP |
| 501210 | Отдельно расположенная часть малого города или поселка город | PPA |
| 501220 | Квартал малого города или поселка городского типа | PPAQ |
| 502100 | Поселок сельского типа | PPA, PPP |
| 502110 | Отдельно расположенная часть поселка сельского типа | PPA |
| 502120 | Квартал поселка сельского типа | PPAQ |
| 502300 | Постоянная стоянка юрт, чумов и т. п. | PPP |
| 503100 | Поселок дачного типа | PPA |
| 504000 | Отдельное строение | PPP |
| 504300 | Развалины | PPP |
| 601510 | Трубопровод | LML |
| 601520 | Линия электропередачи | LML |
| 601535 | Кабель связи | LML |
| 701120 | Железная дорога ширококолейная | RRL |
| 701130 | Железная дорога узкоколейная | RRL |
| 701170 | Тупик или подъездной путь | RRL |
| 801310 | Автомагистраль (автострада) | RDL |
| 801320 | Автодорога с усовершенствованным покрытием (усовершенствован | RDL |
| 801330 | Автодорога с покрытием (шоссе) | RDL |
| 801410 | Автодорога без покрытия (улучшенная грунтовая) | RDL |
| 801420 | Грунтовая дорога | RDL |
| 801430 | Полевая или лесная дорога | RDL |
| 801510 | Караванный путь или вьючная тропа | RDL |
| 801520 | Пешеходная тропа | RDL |
| 801540 | Зимняя дорога | RDL |
| 801760 | Перевал | RDP |
| 804000 | Улица в населенном пункте | RDL |
| 902140 | Станция | TSP |
| 902190 | Разъезд | TSP |
| 902510 | Мост | TSLB, TSPB |
| 902600 | Путепровод | TSLB, TSPB |
| 902630 | Туннель | TSLB, TSPB |
| 902700 | Насыпь | TSLS |
| 902710 | Выемка | TSLS |
| 903320 | Зарамочный указатель направления автодороги | TSP |
| 903330 | Зарамочный указатель направления железной дороги | TSP |
| 903340 | Указатель номера автомобильной дороги | TSLS |
| 1000000 | Территория государства, субъекта РФ, административной единицы 1-го порядка на иностранной территории | POA |
| 1001110 | Граница (кроме участков, где при ее совпадении с линейными объектами местности ее штриховое обозначение дано на тиражном оттиске со смещением от указанных объектов или полностью прервано) | POL |
| 1001500 | Граница (ее действительное положение) на участке, где при ее совпадении с линейным объектом местности ее штриховое обозначение дано на тиражном оттиске со смещением от указанного объекта или полностью прервано | POL |
| 1001700 | Техническая линия – штриховое обозначение границы, данное на тиражном оттиске со смещением от линейного объекта местности, с которым совпадает граница | POL |
| 1101120 | Карьер | CLA, CLL |
| 1101130 | Соляная разработка (открытая) | CLA, CLP |
| 1101140 | Торфоразработка | CLP |
| 1101160 | Шахта или штольня | CLP |
| 1101190 | Рудник, прииск, карьер | CLP |
| 1101200 | Террикон или отвал | CLA, CLL, CLP |
| 1101240 | Скважина | CLP |
| 1101252 | Нефтяной или газовый промысел | CLP |
| 1101270 | Промышленное предприятие | CLP |
| 1101290 | Электростанция | CLP |
| 1101430 | Склад горючего или газгольдер | CLP |
| 1101610 | Капитальное сооружение башенного типа | CLP |
| 1101650 | Станция обслуживания трубопровода | CLP |
| 1101660 | Электрическая подстанция | CLP |
| 1102000 | С.-х. объект | CLA |
| 1103120 | Аэродром | CLP |
| 1103180 | Гидроаэродром | CLP |
| 1103310 | Военная база, объект | CLP |
| 1103320 | Крепость, форт, укрепление | CLP |
| 1103330 | Морской порт, гавань | CLP |
| 1103510 | Радиостанция или телевизионный центр | CLP |
| 1103530 | Телевизионная башня | CLP |
| 1103540 | Мачта (радио, телевизионная) | CLP |
| 1103550 | Метеорологическая станция | CLP |
| 1103620 | Церковь | CLP |
| 1103630 | Мечеть | CLP |
| 1103640 | Буддийский храм, пагода | CLP |
| 1103710 | Кладбище | CLP |
| 1103750 | Памятник, монумент, братская могила | CLP |
| 1103760 | Мазар, субурган, обо | CLP |
| 1200000 | Технический полигон | LCA |
| 1203110 | Каменистая поверхность | LCP |
| 1203120 | Каменистая россыпь | LCP |
| 1203230 | Полигональная поверхность | LCP |
| 1203240 | Поверхность с буграми | LCP |
| 1203250 | Кочковатая поверхность | LCP |
| 1203260 | Галечниковая, гравийная поверхность | LCA |
| 1203270 | Такыр | LCA, LCP |
| 1203310 | Песок барханный | LCA |
| 1203320 | Песок грядовый , дюнный | LCA |
| 1203330 | Песок бугристый | LCA |
| 1203340 | Песок лунковый, ячеистый | LCA |
| 1203350 | Песок ровный | LCA |
| 1300000 | Технический полигон | LSA |
| 1302110 | Ледник или наземный ледниковый покров | LSA |
| 1302120 | Фирновое поле | LSA |
| 1302130 | Ледниковая трещина | LSL |
| 1302150 | Ледяной обрыв (барьер) или выход ископаемого льда | LSA, LSL |
| 1302160 | Морена | LSA, LSL |
| 1302220 | Овраг | LSL |
| 1302230 | Промоина | LSL |
| 1302240 | Котловина высохшего озера | LSA |
| 1302250 | Сухое русло | LSA, LSL |
| 1302290 | Карстовая или термокарстовая воронка | LSP |
| 1302310 | Яма | LSA, LSP |
| 1302320 | Оползень | LSA, LSL |
| 1302410 | Скала - останец | LSP |
| 1302420 | Дайка | LSL |
| 1302510 | Скала, скалистый обрыв | LSA |
| 1302530 | Кратер грязевого вулкана | LSP |
| 1302540 | Кратер вулкана | LSP |
| 1302560 | Лавовый поток | LSA |
| 1302710 | Наледь | LSA, LSL |
| 1302720 | Курган или бугор | LSA, LSP |
| 1302730 | Курган | LSA, LSP |
| 1302740 | Бугор | LSA, LSP |
| 1302840 | Осыпь | LSA, LSL |
| 1302850 | Обрыв | LSL |
| 1302860 | Вход в пещеру или грот | LSP |
| 1400000 | Технический полигон | VGA |
| 1401140 | Лес густой высокий | VGA |
| 1401150 | Лес густой низкорослый (карликовый) | VGA |
| 1401170 | Лес редкий (редколесье) | VGA, VGP |
| 1401180 | Лес редкий низкорослый | VGA, VGP |
| 1401210 | Лес горелый, сухостойный | VGA, VGP |
| 1401220 | Лес вырубленный | VGA, VGP |
| 1401240 | Стланик | VGA, VGP |
| 1401280 | Сад или плантация древесных технических культур | VGA, VGP |
| 1401310 | Отдельное дерево | VGP |
| 1401360 | Небольшая площадь леса | VGP |
| 1401420 | Кустарник | VGA, VGP |
| 1401450 | Бамбук | VGA, VGP |
| 1401460 | Мангровые заросли | VGA, VGP |
| 1401470 | Саксаул | VGP, VGA |
| 1401500 | Виноградник | VGA, VGP |
| 1401620 | Камышовые, тростниковые заросли | VGA, VGP |
| 1402010 | Просека | VGL |
| 1402040 | Лесополоса | VGL |

# Text boxes

Утверждаю:

Генеральный директор ФГУНПП «Росгеолфонд»

А.К.Климов

«___»  ____________2007 г.